ЗАЯВЛЕНИЕ

на получение комплексного природоохранного разрешения

Настоящим заявлением

Гродненское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики

«Гродноэнерго» (далее РУП «Гродноэнерго»), расположенное по адресу:                 пр. Космонавтов, 64, 230003, г. Гродно, тел. (0152) 79 23 59, факс (0152) 79 23 99,         e-mail: volt@energo.grodno.by

просит выдать комплексное природоохранное разрешение на 5 (пять) лет для филиала (объекта воздействия): Лидские тепловые сети.

I. Общие сведения

Таблица 1

| № п/п | Наименование данных | Данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Место государственной регистрации юридического лица | г.Гродно, проспект Космонавтов, 64 |
| 2 | Фамилия, собственное имя, отчество руководителя | Леонов Юрий Николаевич |
| 3 | Телефон, факс руководителя | (154) 539550 |
| 4 | Телефон, факс приемной, электронный адрес, интернет-сайт | (154) 522219, lts@energo.grodno.by |
| 5 | Вид деятельности основной по ОКЭД | 35111 - производство, передача, распределение электрической энергии; 35300 - производство, передача, распределение тепловой энергии |
| 6 | Учетный номер плательщика | 500036458 |
| 7 | Дата и номер регистрации в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | № 500036458 от 24.07.2015 |
| 8 | Наименование и количество обособленных структурных подразделений | 1. Лидская ТЭЦ, 2. КЦ «Неман» 3. КЦ «Сморгонь» (не входит в КПР) |
| 9 | Количество работающего персонала | 426 человек |
| 10 | Количество абонентов и (или) потребителей, подключенных к централизованной системе | водоснабжения нет водоотведения нет |
| 11 | Наличие производственной аналитической лаборатории | отсутствует |
| 12 | Фамилия, собственное имя, отчество специалиста по охране окружающей среды | Лапшина Анна Владимировна |
| 13 | Телефон, факс, электронный адрес | (154) 539 -509 |

II. Данные о месте нахождения территории, на которой осуществляется деятельность природопользователя, имеющей определенные географические границы, которые могут проходить как по земной, так и по водной поверхности, и включающей наземные и подземные природные объекты, или природно-антропогенные, или антропогенные объекты (далее – производственная (промышленная) площадка)

Информация об основных и вспомогательных видах деятельности

Таблица 2

| № п/п | Наименование производственной (промышленной) площадки (обособленного подразделения, филиала) | Вид деятельности по ОКЭД | Место нахождения | Занимаемая территория, га | Проектная мощность (фактическое производство) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Лидская ТЭЦ | 35111 - производство, передача, распределение электрической энергии; 35300 - производство, передача, распределение тепловой энергии | ул. Советская, 75, г.Лида | 9,1768 | электрическая мощность – 43 МВт; тепловая – 420,5 МВт (361,6 Гкал) |
| 2 | КЦ «Неман» | 35300 - производство, передача, распределение тепловой энергии | ул. Жукова, 4б, г. Лида | 4,3719 | тепловая мощность 73,9 МВт (68,2 Гкал) |

Сведения о состоянии производственных (промышленных) площадках согласно карте-схеме на 4- х листах приведены в Приложении 1.

III. Производственная программа

Таблица 3

| № п/п | Вид деятельности, основной по ОКЭД | Прогнозируемая динамика объёмов производства в % к проектной мощности или или фактическому производству |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 35300 - производство, передача, распределение тепловой энергии, Гкал | 465 118 | 482 398 | 482 398 | 482 398 | 482 398 |
|  | Процентное соотношение к факту (457 179 Гкал) | 101,7 | 105,5 | 105,5 | 105,5 | 105,5 |
| 2 | 35111 - производство, передача, распределение электрической энергии, тыс. кВтч | 161 385 | 151 316 | 151 316 | 151 316 | 151 316 |
|  | Процентное соотношение к факту (157 551 тыс. кВт/ч) | 102,4 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 |

IV. Сравнение планируемых (существующих) технологических процессов (циклов) с наилучшими доступными техническими методами

Таблица 4

| Наименование технологического процесса (цикла, производственной операции) | Краткая техническая характеристика | Ссылка на источник информации, содержащий детальную характеристику наилучшего доступного технического метода | Сравнение и обоснование различий в решении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Доставка, подготовка и подача топлива | Лидская ТЭЦ Основное топливо – природный газ. Поставка организуется посредством газопровода. На станции организована система коммерческого учета газа – установлен прибор СПГ-761. Предварительная обработка основного топлива не производится. Резервное топливо – мазут. Топочный мазут марки М – 100 мазут поступает на ТЭЦ железнодорожным транспортом. Учет производится с помощью рулетки и градуировочных таблиц. Мазут содержится на мазутоскладе с четырьмя наземными металлическими резервуарами объёмом по 3000 м3. Три из них основные и один резервный. Емкости обвалованы, что предотвращает протекание топлива в почву и грунтовые воды, предотвращает доступ легковоспламеняющихся жидкостей от достижения источника воспламенения. Обвалование позволяет контролировать предотвращение последствий при протечке, свести к минимуму площадь поверхности жидкого топлива, уменьшить размеры потенциального пожара. Ведется техническое обслуживание и восстановление после повреждений облицовки, обработка пролитой жидкости. Перед подачей на котел топливо предварительно подогревается в подогревателях мазута. На ТЭЦ применяется следующие методы обнаружения утечек газа из газопроводов, арматуры и оборудования: с помощью прибора определитель метана СТМ-10 и визуально (на слух и по запаху). Для определения по запаху на ГРС в газ добавляют одорант этилмеркоптан - С2Н5SH. Котельный цех «Неман» Основное топливо – природный газ. Поставка организуется посредством газопровода. В КЦ «Неман» организована система коммерческого учета газа – установлен прибор СПГ-761. Предварительная обработка основного топлива не производится. Резервное топливо – мазут. Топочный мазут марки М – 100 мазут поступает в КЦ автомобильным транспортом. Учет производится с помощью рулетки и градуировочных таблиц. Мазут содержится на мазутоскладе с двумя наземными металлическими резервуарами объёмом по 2000 м3. Один из них основной и один резервный. Емкости обвалованы, что предотвращает протекание топлива в почву и грунтовые воды, предотвращает доступ легковоспламеняющихся жидкостей от достижения источника воспламенения. Обвалование позволяет контролировать предотвращение последствий при протечке, свести к минимуму площадь поверхности жидкого топлива, уменьшить размеры потенциального пожара. Ведется техническое обслуживание и восстановление после повреждений облицовки, обработка пролитой жидкости. Перед подачей на котел топливо предварительно подогревается в подогревателях мазута. В КЦ «Неман» применяется следующие методы обнаружения утечек газа из газопроводов, арматуры и оборудования: с помощью прибора определитель метана ФСТ-03 и визуально (на слух и по запаху). Для определения по запаху на ГРС в газ добавляют одорант этилмеркоптан - С2Н5SH. | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр. 345,409, 470, 477 | Применяемые этапы доставки, подготовки и подачи топлива соответствуют НДТМ |
| 2. Сжигание топлива | Лидская ТЭЦ. Основным видом топлива является природный газ, резервным топливом - мазут. Топливо (природный газ) подается в топку 1 парового котла типа Е–35 производительность – 35 т/ч, двух паровых котлов типа БКЗ-75 производительность каждого – 75 т/ч, двух водогрейных котлов типа КВГМ–100 производительность каждого 100 Гкал/ч, одной ГТУ типа ГТЭ-25/НК электрическая мощность 25 МВт. Мазут используется только в холодный период года в ограниченном количестве. Количество горелок на паровых котлах ст.№2,3,4 - 4шт., водогрейных котлах ст. №5,6 -3шт. На ГТУ подачу топлива к двигателю обеспечивает дожимная компрессорная станция топливного газа с давлением не менее 4,2 МПа и температурой от 20 до 110 (С. Блок дожигающих устройств установлен в выхлопном газоходе ГТУ и предназначен для увеличения температуры газов перед котлом-утилизатором в целях обеспечения выработки им пара требуемых параметров. Экономайзеры стоят на всех паровых котлах. Общий КПД использования топлива составляет 91,5%. Котельный цех «Неман» Основным видом топлива является природный газ, резервным топливом – мазут. Топливо (природный газ) подается в топку 2 паровых котлов типа ДКВР–10 производительность каждого – 10 т/ч, котла ДКВР-10 переведенного в водогрейный режим с производительностью 6,2 Гкал, одного водогрейного котла типа КВГМ–50 производительность 50 Гкал/ч. Мазут используется только в холодный период года в ограниченном количестве. Количество горелок на паровых котлах ст.№1,2–2шт., водогрейных котлах ст. №3,4–2шт. Экономайзеры стоят на всех паровых котлах. Общий КПД использования топлива составляет 92%. | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр.409, 415-418,478 | Для осуществления реакции горючих компонентов топлива с кислородом необходима достаточно высокая температура для воспламенения, тщательное перемешивание топлива, а также время, достаточное для полного сгорания. Наиболее эффективным для сжигания является природный газ. Применяемые технологии сжигания топлива соответствуют НДТМ |
| 3. Сокращение выбросов в атмосферный воздух |
| 3.1. Сокращение выбросов твёрдых частиц, пыли | Выбросы твердых частиц в филиале «Лидские тепловые сети» от основного производства образуются при сжигании мазута и зависят от сжигания его количества и содержания серы в мазуте. Вспомогательное производство: Ремонтно-механический участок. Для очистки воздуха от древесной пыли от деревообрабатывающих станков установлен циклон собственного производства типа Ц-730. Для улавливания пыли неорганической с содержанием SiO2 менее 70% от металлообрабатывающих станков установлен аппарат сухой механической очистки. Для улавливания пыли от металлообрабатывающего станка в мастерской КТЦ установлен пылесборник. На остальных металлообрабатывающих станках филиала установлены пылесосы типа 370-П16. Выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух от данных источников отсутствует. | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр.397, 422, 479 | Горение природного газа не Применяемые методы снижения выбросов твёрдых частиц соответствуют НДТМ. |
| 3.2. Сокращение выбросов окислов азота | На котле Е-35 ст.№2 применяется мероприятие по снижению образования оксидов азота – на котле смонтирована схема рециркуляции дымовых газов. Рециркулируемые дымовые газы отбираются из газохода за экономайзером и подаются отдельным каналом через горелки в топку, обеспечивая снижение уровня генерации окислов азота. | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр. 94-100, 422, 429, 464, 472, 480-482 | Применяемые методы снижения выбросов оксидов азота соответствуют НДТМ |
| 4. Водоподготовка | Водоподготовительная установка химводоочистки Лидской ТЭЦ предназначена для: - приготовления воды, идущей на восполнение потерь воды и пара в цикле станции; - приготовления воды на восполнение потерь воды в теплосети. Приготовление химочищенной воды для подпитки теплосети производится по схеме: известкование с коагуляцией в осветлителях, фильтрование через механические фильтры, натрий катионирование на фильтрах I ступени. Проектная производительность установки – 130 м3/ч. Приготовление химочищенной воды для подпитки котлов производится по схеме: известкование с коагуляцией в осветлителях, натрий катионирование на фильтрах I ступени общие со схемой подпитки теплосети, дополнительное натрий-катионирование на фильтрах II ступени. Проектная производительность установки - 141 м3/ч. Химводоочистка котельного цеха «Неман» предназначена для восполнения питательной воды и пара паровых котлов, и подпитки тепловых сетей. Согласно проекту, водоподготовительная установка работает по схеме одноступенчатого натрий-катионирования для подпитки теплосети и двухступенчатого натрий-катионирования для подпитки паровых котлов. После фильтров I ступени химочищенная вода частично направляется в деаэратор подпитки ДА-100, частично на фильтры II ступени для доумягчения и далее в питательный деаэратор ДА-50. Фильтры ВПУ загружены сульфоуглем (СК-1): первая ступень -1,8м3; вторая ступень -1,4м3. Регенерации фильтров ведутся согласно нормативным документам, при этом: на взрыхление загрузки расходуется: первая ступень -23м3 (интенсивность 14м/ч), вторая ступень -3,8м3 (интенсивность 12м/ч); на регенерацию расходуется: первая ступень -23,74 м3 (интенсивность 4м/ч), вторая ступень -1,62 м3 (интенсивность 5м/ч); на отмывку расходуется: первая ступень -24 м3 (интенсивность 8м/ч), вторая ступень -7,6 м3 (интенсивность 8м/ч). Сточные воды от водоподготовки собираются в бак-усреднитель и сбрасываются в промливневую канализацию ОАО «Лидахлебопродукт» | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр. 430, 473 | Применяемые методы водоподготовки соответствуют НДТМ |
| 5. Производство пара и тепла | Котельный цех «Неман» Котельный цех вырабатывает насыщенный пар с давление 0,8 МПа; паропрозводительность котлов ст. №1,2 – 10 т/ч каждый. Исходная (сырая) вода поступает из городского водопровода «Боровка». Вода поступает на подогреватель сырой воды, где подогревается паром или концентратом непрерывной продувки паровых котлов. Подогретая исходная вода поступает на водоподготовительную установку. Вода, предназначенная для подпитки парового цикла, подается в питательный деаэратор. Химочищенная вода, предназначенная для подпитки теплосети, поступает в деаэратор подпитки теплосети. После чего насосами подпитки теплосети подается на подпитку теплосети – в магистраль обратной сетевой воды, возвращаемой от потребителей. Отпуск тепла с сетевой водой осуществляется по закрытой схеме теплоснабжения. Сетевая вода подогревается в двух водогрейных котлах КВГМ-50 и ДКВР-10 переведенном в водогрейный режим, двух подогревателях сетевой воды ПВ-14, двух паровых подогревателях CPL-50-150 PLS. | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems, December 2001, стр. 19,20,23 Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр. 30, 415-416 | Применяемые процессы производства пара и тепла соответствуют НДТМ |
| 6. Производство электроэнергии | На ТЭЦ перегретый пар приводит в движение паровые турбины. Паровые турбины работают на паре, поступающем к ним из общестанционного коллектора 3,5 МПа. На ТЭЦ установлены: 2 турбоагрегата: ПР-6-35/10-5М-1 ст.№ 1 с турбогенератором типа Т-6-2УЗ мощностью 6 МВт; Р-12-3,4/0,1 ст.№ 3 с турбогенератором типа Т-12-2УЗ мощностью 12 МВт; 1 генератор типа Т-25-23УЗ, работающий от газотурбинного двигателя НК-37, работающего на газообразном топливе, мощность 25 МВт. | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр.40-44. | Применяемые процессы производства электроэнергии соответствуют НДТМ |
| 7. Технология охлаждения пара | На ТЭЦ для снижения параметров пара, отпускаемого промышленным потребителям и на собственные нужды, используются редукционно-охладительные установки с впрыском химочищенной воды. | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр.141,485. Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems, December 2001, стр. 42-43, 74-75, 128-129. | Применяемые процессы охлаждения пара соответствуют НДТМ |
| 8. Очистка сточных вод | Лидские тепловые сети являются источниками следующих видов сточных вод: - воды от охлаждения технологического оборудования; - регенерационные и промывочные воды от водоподготовительных установок; - воды, загрязненные нефтепродуктами; -отработавшие растворы после химической очистки теплового оборудования и его консервации; - хозяйственно-бытовые воды; -дождевые (поверхностные) воды с территории предприятия. Лидская ТЭЦ: Производственные сточные воды от основного производства Лидской ТЭЦ – нормативно-чистые воды от охлаждения технологического оборудования, а также поверхностные сточные воды (дождевые и талые) с территории промплощадки предприятия подаются в пруды-резервуары насосной производственно-дождевых стоков, откуда после отстаивания поступают на повторное использование в технологическом цикле химического цеха, на разбавление регенерационных стоков и при переливах прудов резервуаров минимальная часть неиспользованной воды (посредством промливневой канализации) сбрасывается в сети ливневой канализации города. Загрязненные производственные сточные воды (замасленные стоки) от котельного и турбинного цехов, а также от мазутного хозяйства поступают на очистку на механических и угольных фильтрах, после которой используются на нужды водоподготовительной установки и часть сбрасывается на карты шламоотвала. Производственные сточные воды от установок водоподготовки (продувочные воды осветлителей ВПУ, от баков реагентов и обмывочных вод котлов) поступают на шламоуплотнительную станцию, где обезвоживаются. Фильтрат после шламоуплотнительной станции используется в соответствующих циклах ТЭЦ. Отработавшие растворы после химической очистки теплового оборудования и его консервации нейтрализуются в баках-нейтрализаторах, установленных на химводоподготовке. Нейтрализованная вода выдерживается не менее 2 месяцев. После отстоя стоки разбавляются и малыми порциями сбрасываются в фекальную канализацию. На основании расчетов, выполненных в 2019 году филиалом «Лидские тепловые сети» и составленного водного баланса, был сделан вывод, что индивидуальный технологический норматив водоотведения на единицу отпуска электроэнергии и отпуска тепловой энергии с паром и горячей водой не может быть установлен, так как в канализацию сбрасываются только сточные воды от технологических процессов, независящих непосредственно от объема выпуска продукции (выработки и отпуска тепловой и электрической энергии). Хозяйственно-бытовые сточные воды ТЭЦ отводятся в городской коллектор коммунальной хозяйственно-фекальной канализации города. КЦ «Неман»: Производственные сточные воды, образующиеся в результате периодической продувки котлов, охлаждения сетевых насосов, охлаждения пробоотборных точек, промывки сооружений химводоочистки (промывка и регенерация фильтров), поверхностные воды с территории КЦ «Неман» поступают в ливневую канализацию ОАО «Лидахлебопродукт». На основании расчетов, выполненных в 2019 году филиалаом «Лидские тепловые сети» и составленного водного баланса был сделан вывод, что индивидуальный технологический норматив водоотведения на единицу отпуска электроэнергии и отпуска тепловой энергии с паром и горячей водой не может быть установлен, так как в канализацию сбрасываются только сточные воды от технологических процессов, независящих непосредственно от объема выпуска продукции (выработки и отпуска тепловой и электрической энергии). Хозяйственно-бытовые сточные воды ТЭЦ отводятся в хозяйственно-фекальную канализации города. Хозяйственно-бытовые сточные воды КЦ «Неман» отводятся в хозяйственно-фекальную канализацию ОАО «Лидахлебопродукт». | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр.132-137,430, 473. Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems, December 2001. | Применяемые технологии очистки сточных вод соответствуют НДТМ. |
| 9. Мониторинг выбросов в атмосферный воздух | Мониторинг выбросов в атмосферный воздух осуществляется в рамках производственных наблюдений в области охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов (ПН) и в рамках локального мониторинга. В рамках ПН осуществляется аналитический контроль за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 4 стационарных источников выбросов (установки выработки тепло- и электроэнергии) и выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 33 мобильных источников выбросов (автотранспорт). Периодичность контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов составляет 1 раз в месяц. В рамках локального мониторинга осуществляется контроль выбросов в атмосферный воздух от дымовых труб ист. № 3, ист. № 31 Лидской ТЭЦ, и дымовой трубы КЦ «Неман» ист. №2 (40). На ист. №3 ЛТЭЦ контроль выбросов ведется непрерывно с помощью автоматизированной системой контроля за выбросами загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферный воздух. На источниках выбросов №31 и №2 (40) контроль выбросов осуществляется 1 раз в месяц. Контроль ведется по пяти показателям: кислород, азота оксиды, углерода оксид, серы диоксид, твердые частицы. Отбор проб производится СПЛ филиала Гродненской ТЭЦ-2 РУП «Гродноэнерго» и отделом экологического нормирования РУП «Лидский ЦСМС». | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр.141-147, 429. Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on the General Principles of Monitoring, July 2003, стр.21-30, 37-38 | Применяемая система мониторинга выбросов в атмосферный воздух соответствуют НДТМ |
| 10. Мониторинг подземных вод | Мониторинг состояния подземных вод в районе шламоотвала Лидской ТЭЦ осуществляется в рамках локального мониторинга. Локальный мониторинг подземных вод осуществляется путем отбора проб из наблюдательных скважин, расположенных на территории шламоотвала, контрольной наблюдательной скважины, расположенной внизу по потоку подземных вод от шламоотвал и шахтных колодцев в д. Малейковщизна. Периодичность мониторинга подземных вод один раз в полугодие (определена программой локального мониторинга). Контролируемые вещества (параметры наблюдений): уровень воды, температура воды, водородный показатель, минерализация воды, аммоний-ион, нитрат-ион, фосфат-ион, хлорид-ион, сульфат-ион, хром, железо общее, медь, цинк, никель, свинец, кадмий, ртуть, нефтепродукты, СПАВ (анион.), фенолы, марганец. В рамках производственных наблюдений в области охраны окружающей среды проводятся измерения: - качества сточных вод, сбрасываемых в системы канализации (выпуск хозяйственно- фекальной канализации ЛТЭЦ в городской коллектор хозяйственно-фекальной канализации города, сточных вод, сбрасываемых в сети ливневой канализации города, сточных вод КЦ «Неман», сбрасываемых в хозяйственно-фекальную канализацию ОАО «Лидахлебопродукт), с периодичностью 1 раз в квартал. | Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр.132-137. Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on the General Principles of Monitoring, July 2003, стр.21-30, 38-40. Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems, December 2001, стр.117-118. | Применяемая система мониторинга сбросов сточных вод соответствует НДТМ |
| 11. Обращение с отходами производства | В рамках производственных наблюдений в области обращение с отходами производства осуществляется контроль источников образования отходов и объектов хранения отходов (площадки, контейнеры и т.д.). Сбор, разделение по видам и хранение отходов, образующихся в филиале «Лидские тепловые сети» осуществляется непосредственно в местах их образования. В филиале «Лидские тепловые сети» в процессе осуществления производственной деятельности образуется 113 наименований отходов 1, 3, 4 классов опасности и неопасных отходов. Отходы первого класса опасности передаются сторонним организациям на утилизацию, третьего, четвертого и неопасные – поставляются в качестве сырья для промышленных предприятий или отдаются для захоронения на полигон ТКО. Система учета отходов в филиале ЛТС включает в себя следующие составляющие: – проведение инвентаризации отходов; – ведение первичного учета в местах образования отходов; – ведение общего учета по всем видам отходов в целом по филиалу; – представление первичных статистических данных в области обращения с отходами. Учет отходов организуется по их видам в подразделениях и в организации в целом. Перевозка отходов на объекты по использованию отходов, объекты обезвреживания отходов, объекты хранения, объекты захоронения отходов осуществляется собственным транспортом филиала, транспортом подрядных организаций и транспортом организации, принимающей отходы. | П-ООС 17.11-01-2012 (02120) Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для переработки отходов, стр.330-333, 337-341 | Применяемая система обращения с отходами производства соответствует НДТМ |
| 12. Эффективное использование энергии | Лидская ТЭЦ: На ТЭЦ регулярно проводится энергоаудит для разработки мероприятий по повышению энерго- и ресурсосбережения. Последний энергоаудит – 2018 г. Внедрены следующие мероприятия для повышения энергоэффективности при сжигании топлива: - оптимизация режимов теплоснабжения в отопительный период, с целью допустимого снижения отпуска тепла на покрытие отопительной нагрузки потребителей - очистки поверхностей теплообмена от накапливающейся золы и частиц углерода с целью поддержания высокой теплопроводности; - установка на растопочной линии газа к/а БКЗ-75 ст.№3,4 автоматики по регулированию нагрузки; - установка частотно-регулируемого электропривода на дымосос Д-20*2 (к/а №4) - установка частотно-регулируемого электропривода на артскважинах №2,7 - установка частотно-регулируемого электропривода на сетевом насосе №2 КЦ «Неман» В КЦ «Неман» регулярно проводится энергоаудит для разработки мероприятий по повышению энерго- и ресурсосбережения. Последний энергоаудит – 2020 г. Внедрены следующие мероприятия для повышения энергоэффективности при сжигании топлива: - оптимизация режимов теплоснабжения в отопительный период, с целью допустимого снижения отпуска тепла на покрытие отопительной нагрузки потребителей - повышение эффективности работы оборудования за счёт расширения зоны теплоснабжения; - очистки поверхностей теплообмена от накапливающейся золы и частиц углерода с целью поддержания высокой теплопроводности; - утилизация тепла горячего воздуха из помещения котельной; - использование аккумулирующей способности тепловой сети для снижения потерь топлива на пуски - остановы котлоагрегатов. | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference document on Best Available Techniques for Energy Efficiency, February 2009 стр. 273-295 | Применяемая система энергоэффективности производства соответствует НДТМ |

V. Использование и охрана водных ресурсов

Цели водопользования

Таблица 5

| № п/п | Цель водопользования | Вид специального водопользования | Источник водоснабжения (приемник сточных вод), наименование речного бассейна, в котором осуществляется специальное водопользование | Место осуществления специального водопользования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды: ТЭЦ КЦ «Неман» | Добыча подземных вод с применением водозаборных сооружений | подземная вода (скважины р. Лидея) (бассейн Немана) от 5-ти собственных артезианских скважин | г. Лида, Гродненская обл. |
|  |  |  | система водоотведения (канализация) другого юридического лица - Лидского ГУП ЖКХ | г. Лида, Гродненская обл. |
|  |  |  | Система водоснабжения другого юридического лица (водозабор «Боровка» Лидского ГУП ЖКХ) | г. Лида, Гродненская обл. |
|  |  |  | Системы водоснабжения другого юридического лица (подземная вода (скважины р. Лидея) ОАО «Лидахлебопродукт») | г. Лида, Гродненская обл. |
|  |  |  | система водоотведения (канализация) ОАО «Лидахлебопродукт» | г. Лида, Гродненская обл. |
| 2 | Энергетические (теплоэнергетические) нужды | Добыча подземных вод с применением водозаборных сооружений | подземная вода (скважины р. Лидея) (бассейн Немана) от 5-ти собственных артезианских скважин | г. Лида, Гродненская обл. |
|  |  | Сброс сточных вод в окружающую среду | земляной накопитель (шламонакопи-тель филиала «Лидские тепловые сети») р. Лидея (Дитва, бассейн Немана); | г. Лида, Гродненская обл. |
|  |  |  | системы водоотведения другого юридического лица - Лидского ГУП ЖКХ (хозяйственно-фекальная канализация и ливневая канализация) р. Лидея (Дитва, бассейн Немана); | г. Лида, Гродненская обл. |
|  |  |  | Система водоснабжения другого юридического лица (водозабор ОАО «Завод «Оптик») Сети канализации другого юридического лица (хозяйственно-фекальная канализация Лидского ГУП ЖКХ) | г. Лида, Гродненская обл. |
|  |  |  | Система водоснабжения другого юридического лица – водозабор «Боровка» Лидского ГУП ЖКХ Система водоснабжения другого юридического лица собственные скважины ОАО «Лидахлебопродукт» | г. Лида, Гродненская обл. |
|  |  |  | Сети канализации другого юридического лица - канализация ОАО «Лидахлебопродукт» | г. Лида, Гродненская обл. |

Сведения о производственных процессах, в ходе которых используются водные ресурсы и (или) образуются сточные воды

Таблица 6

| № п/п | Перечень производственных процессов, в ходе которых используются водные ресурсы и (или) образуются сточные воды | Описание производственных процессов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Производство тепловой и электрической энергии | Лидские тепловые сети являются основным источником снабжения жилищно-коммунального сектора и промышленных предприятий города паром и горячей водой. Предприятие отпускает потребителям тепло в паре и сетевой воде. Пар от паровых котлов Е-35-3,9-440 ГМ ст.№2, БКЗ-75-39 ФБ ст.№3,4 и котла-утилизатора КГТ-35-3,9-440 ст. №1 подается в общестанционный паропровод свежего пара, к которому подключены паровые турбины - ПР-6-35/10/5М ст. № 1, Р-12-3,4/0,1 ст. № 3 , РОУ3,9/5 МПа и РОУ 3,9/1,0 МПа Пар, поступивший в турбины ст.№1 и ст.№3, расходуется на выработку электроэнергии, подогрев питательной воды в регенеративной системе турбоустановки, нагрев сетевой воды в основных и пиковых бойлерах и тепловые собственные нужды станции. Пар на технологические нужды внешних и внутристанционных потребителей отбирается из производственного отбора и противодавления турбин и подается в общестанционные коллекторы отборного пара (1,0 МПа, 0,5 МПа, 0,12 МПа). Из общестанционных коллекторов (1,0 МПа, 0,5 МПа) пар отпускается потребителям. Пар на собственные нужды ТЭЦ отбирается из общестанционных коллекторов отборного пара 1,0 МПа, 0,5 МПа, 0,12 МПа. Отпуск тепла с горячей водой осуществляется по закрытой схеме. В состав теплофикационной установки входят два водогрейных котла КВГП-100 ст.№5,6 с насосами рециркуляции и подогреватели сетевой воды ПСВ-200-7-15, CPL75-6-300, охладители бойлеров, сетевые насосы СЭ-1250-140, КRНА-300/600/40А, 1Д630-90 и 200Д60. Связь ТЭЦ с энергосистемой организована двумя кабельными 6кВ, отходящими от 1-й и 2-й секций ГРУ-6 кВ на подстанцию 11035//6 кВ «Лида-Северная» и через трансформатор связи типа ТДН-16000/110-У1. Собственные нужды ТЭЦ запитаны от трех секций ГРУ-6 кВ и шести секций РУСН-0,4 кв. |

Описание схемы водоснабжения и канализации

Таблица 7

| № пп | Наименование схемы | Описание схемы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Схема водоснабжения Лидской ТЭЦ, включая оборотное и повторное использование воды | Водоснабжение Лидской ТЭЦ осуществляется от двух источников - из реки Неман с водозаборными сооружениями, принадлежащими ОАО «Завод «Оптик», и от собственного артезианского водозабора, расположенного на промплощадке ТЭЦ, состоящего из 5 артезианских скважин. Речная вода от станции 1-го подъема (ОАО «Завод «Оптик») по водоводу Ø500 мм подается в резервуар V=3000 м3 станции 2-го подъема, расположенной возле дер. Едки и принадлежащей Лидской ТЭЦ. В насосной станции 2-го подъема установлены: один рабочий насос Д160-112, два рабочих насоса Д200-95 и один резервный насос Д500-63. Насосная станция обеспечивает только нужды ТЭЦ. Речная вода на ТЭЦ подается по водоводу Ø400 мм (8,7 км) и Ø300 мм (1,1 км) к металлическому надземному резервуару объемом 250 м3, расположенному возле главного корпуса станции. Речная вода является источником производственного водоснабжения: для приготовления химочищенной воды для подпитки паровых котлов, замкнутого контура электрокотла и теплосети, восполнения потерь в оборотной системе охлаждения оборудования. Обработка речной воды производится в установках химводоочистки (ХВО) производительностью 250 м3/час. Сырая вода подогревается до 35 0С и подается на осветлители, затем на механические и Na-катионитовые фильтры 1-й ступени. Далее одна часть воды через деаэратор поступает на подпитку теплосети, а другая часть - через Na-катионитовые фильтры 2-й ступени подается в деаэраторы питательной воды котлов. Собственный артезианский водозабор на площадке ТЭЦ обеспечивает хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные нужды, также часть производственных нужд – охлаждение вспомогате-льного оборудования (приемно-сливное устройство мазутного хозяйства, пробоотборные точки турбинного отделения, подшипники питательных насосов, подшипники сетевых насосов, подшипники мазутных насосов) и на приготовление химочищенной воды для подпитки котлов и тепловых сетей в период сильного загрязнения речной воды, потребляемой от ОАО «Завод «Оптик» во время паводков. Исходная (сырая) вода для нужд КЦ «Неман» поступает из водопровода Лидского ГУП ЖКХ «Боровка». При выводе водопровода в ремонт возможна временная подача воды из артезианской скважины. Сырая вода делится на два потока. Первый поток поступает на производственные нужды, второй поток используется на хозяйственно-бытовые нужды. Имеющиеся насосы сырой воды К90(55 (3 шт.) в работу, как правило, не включаются, т.к. напор воды в горводопроводе достаточен. Включение в работу насосов сырой воды производится только при заборе воды из артезианской скважины, а также при выполнении работ по регенерации ионитных фильтров схемы химводоподготовки. Исходная вода без предварительного подогрева поступает на I-ую ступень водоподготовительной установки (Na-катионитные фильтры, 3 шт.; в работе постоянно 1 фильтр). Вода, прошедшая I-ую ступень водоподготовки, разделяется на 2 потока: подпитка парового цикла и подпитка теплосети. Оборотная система охлаждения оборудования ЛТЭЦ состоит из пятисекционной вентиляторной градирни (производительность каждой секции 150м3/час, вакуумной системы заливки циркуляционных насосов, аванкамеры). Циркуляционные насосы, установленные в главном корпусе, подают воду на охлаждение оборудования главного корпуса (маслоохладители и воздухоохладителей турбин ст .1 и ст.№3, воздухоохладителей и маслооохладителей ГТГ-25, вспомогательного оборудования главного корпуса и водогрейной котельной). Условно чистая нагретая вода после охлаждения оборудования подается на вентиляторные градирни для охлаждения. Охлажденная вода поступает в аванкамеру и далее на циркуляционные насосы. Восполнение потерь в оборотной системе охлаждения оборудования, для поддержания в ней солевого состава воды, выполняется обработанной речной водой, поступающей с установки водоподготовки химического цеха ТЭЦ. Нефтесодержащие стоки, очищенные на очистных сооружениях замазученных стоков, и фильтрат после шламоуплотнительной станции подаются на повторное использование. |
| 2 | Схема водоотведения | На площадке ТЭЦ действуют системы канализаций: -хозяйственно-бытовой; -производственно-дождевой; -сточных вод на карты шламоотвала. Хозяйственно-бытовая канализация представляет собой самотечные сети, которые имеют выпуск в городской коллектор коммунальной хозяйственно-фекальной канализации города. В сети хозяйственно-бытовой канализации ТЭЦ, отводятся бытовые стоки от цехов и участков, а также нейтрализованные и отстоянные в баке нейтрализованных стоков сточные воды от химической промывки и обмывки котлов. Производственно-дождевая канализация включает в себя самотечные сети, двухсекционный пруд аккумулирующей емкости из монолитного железобетона для приема и последующего отстаивания дождевых сточных вод, насосной станции перекачки дождевых стоков, оборудованной насосами для подачи сточных вод в ХЦ, и напорных сетей. В сеть производственно-дождевой канализации ТЭЦ, выпуск сточных вод от которой идет в сети ливневой канализации Лидского ГУП ЖКХ, отводятся нормативно-чистые стоки от охлаждения вспомогательного оборудования. В земляные накопители (карты шламоотвлала) сбрасываются сточные воды, обработанные на очистных сооружениях, замасленных и замазученных стоков станции. Сточные воды от КЦ «Неман» (продувочные воды котлов, охлаждение пробоотборных точек, охлаждение подшипников насосов, сточные воды от собственных нужд ВПУ, хозяйственно-бытовые) отводятся в сеть канализации ОАО «Лидахлебопродукт» |

Характеристика водозаборных сооружений, предназначенных для изъятия поверхностных вод

Сведения отсутствуют

Таблица 8

| № п/п | Водозаборные сооружения, предназначенные для изъятия поверхностных вод | Количество средств измерений расхода (объема) поверхностных вод | Наличие рыбозащитных устройств на сооружениях для изъятия поверхностных вод |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Суммарная производительность водозаборных сооружений |  |  |
|  |  | куб.м/час | куб.м /сутки |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | нет |  |  |  |  |

Характеристика водозаборных сооружений, предназначенных для добычи подземных вод

Таблица 9

| № п/п | Водозаборные сооружения, предназначенные для добычи подземных вод | Количество средств измерений расхода (объема) добываемых вод |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | Состояние буровых скважин | глубина, м | производительность, куб.м/час |  |
|  |  |  | минимальная | максимальная | суммарная | минимальная | максимальная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Для добычи пресных вод |
| 1 | 5 артезианских скважин | действующие, удовлетворительное | 41 | 220 | 195 | 25 | 50 | 5 |
| Для добычи минеральных вод |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |

Характеристика очистных сооружений сточных вод

Сведения отсутствуют

Таблица 10

| № п/п | Метод очистки сточных вод | Состав очистных сооружений канализации, в том числе дождевой, место выпуска сточных вод | Производительность очистных сооружений канализации (расход сточных вод) куб.м/сутки (л/с) | Методы учета сбрасываемых сточных вод в окружающую среду, количество средств измерений расхода (объема) вод |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проектная | фактическая |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

Характеристика объемов водопотребления и водоотведения

Таблица 11

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерений | Водопотребление и водоотведение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактическое | Нормативно-расчетное |
|  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Добыча (изъятие вод) - всего | куб. м/сутки | 181,1 | 263,5 | 263,5 | 263,5 | 263,5 | 263,5 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 66,1 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 |
| 1.1 | В том числе: подземных вод | куб. м/сутки | 181,1 | 263,5 | 263,5 | 263,5 | 263,5 | 263,5 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 66,1 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 |
|  | из них минеральных вод | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | поверхностных вод | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Получение воды из системы: - из водопровода населенного пункта (Лидское ГУП ЖКХ) - ОАО «Завод «Оптик»» - ОАО «Лидахлебопродукт» | куб. м/сутки | 89,3 625,7 - | 157,3 927,7 2,7 | 157,3 927,7 2,7 | 157,3 927,7 2,7 | 157,3 927,7 2,7 | 157,3 927,7 2,7 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 32,6 228,4 - | 57,4 338,6 1,0 | 57,4 338,6 1,0 | 57,4 338,6 1,0 | 57,4 338,6 1,0 | 57,4 338,6 1,0 |
| 3 | Использование воды на собственные нужды (по целям водопользования) – всего | куб. м/сутки | 896,1 | 1351,2 | 1351,2 | 1351,2 | 1351,2 | 1351,2 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 327,1 | 493,2 | 493,2 | 493,2 | 493,2 | 493,2 |
| 3.1 | В том числе: подземных вод | куб. м/сутки | 181,1 | 263,5 | 263,5 | 263,5 | 263,5 | 263,5 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 66,1 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 |
|  | из них поверхностных вод | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | на лечебные (курортные, оздоровительные) нужды | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе минеральных вод | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | на нужды сельского хозяйства | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | из них подземных вод | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе минеральных вод | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4 | на нужды промышленности | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе минеральных вод | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.5 | на энергетические нужды | куб. м/сутки | 862,1 | 1296,2 | 1296,2 | 1296,2 | 1296,2 | 1296,2 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 314,7 | 473,1 | 473,1 | 473,1 | 473,1 | 473,1 |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | 149,8 | 214,2 | 214,2 | 214,2 | 214,2 | 214,2 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 54,7 | 78,2 | 78,2 | 78,2 | 78,2 | 78,2 |
| 3.6 | на иные нужды (указать какие) | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Передача другим потребителям | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Расход воды в системах оборотного водоснабжения | куб. м/сутки | 7292,1 | 8327,8 | 8327,8 | 8327,8 | 8327,8 | 8327,8 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 2661,6 | 3039,6 | 3039,6 | 3039,6 | 3039,6 | 3039,6 |
| 6 | Расход воды в системах повторно-последовательного водоснабжения | куб. м/сутки | 39,5 | 48,2 | 48,2 | 48,2 | 48,2 | 48,2 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 14,41 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 |
| 7 | Потери и неучтенные расходы воды - всего | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.1 | В том числе при транспортировке | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Безвозвратное водопотребление | куб. м/сутки | 624,9 | 922,5 | 922,5 | 922,5 | 922,5 | 922,5 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 228,1 | 336,7 | 336,7 | 336,7 | 336,7 | 336,7 |
| 9 | Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.1 | из них: хозяйственно-бытовых сточных вод | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.2 | производственно-сточных вод | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.3 | поверхностных сточных вод | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Сброс сточных вод в окружающую среду с применением полей фильтрации, полей подземной фильтрации, фильтрующих траншей, песчано-гравийных фильтров | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Сброс сточных вод в окружающую среду через земляные накопители (накопители-регуляторы, шламонакопители, золошлаконакопители, хвостохранилища) | куб. м/сутки | 64,4 | 46,3 | 46,3 | 46,3 | 46,3 | 46,3 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 23,5 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 |
| 12 | Сброс сточных вод в недра | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Сброс сточных вод в: - фекальную канализацию населенного пункта (ГУП ЖКХ) - ливневую канализацию ГУП ЖКХ - фекальную канализацию ОАО «Лидахлебопродукт» | куб. м/сутки | 123,2 56,1 27,3 | 207,1 88,2 38,9 | 207,1 88,2 38,9 | 207,1 88,2 38,9 | 207,1 88,2 38,9 | 207,1 88,2 38,9 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 45,0 20,47 9,99 | 75,6 32,2 14,2 | 75,6 32,2 14,2 | 75,6 32,2 14,2 | 75,6 32,2 14,2 | 75,6 32,2 14,2 |
| 14 | Сброс сточных вод в водонепроницаемый выгреб | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Сброс сточных вод в технологические водные объекты | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

VI. Нормативы допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод

Характеристика сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект

Сведения отсутствуют

Таблица 12

| Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах), характеристика водоприемника сточных вод | Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица измерения | Концентрация загрязняющих веществ и показателей их качества в составе сточных вод |
| --- | --- | --- |
|  |  | поступающих на очистку | сбрасываемых после очистки в поверхностный водный объект* |
|  |  | проектная или согласно условиям приема производственных сточных вод в систему канализации, устанавливаемым местными исполнительными и распорядительными органами | среднегодовая | максимальная | среднегодовая | максимальная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | - | - | - | - | - | - |

* Очистные сооружения на выпуске сточных вод в водный объект отсутствуют

Предлагаемые значения нормативов допустимого сброса химических и иных веществ в составе сточных вод

Сведения отсутствуют

Таблица 13

| Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах), характеристика водоприемника сточных вод | Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица измерения | Значения показателей качества и концентраций химических и иных веществ в фоновом створе | Расчетное значение допустимой концентрации загрязняющих веществ в составе сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

VII. Охрана атмосферного воздух

Параметры источников выбросов

Таблица 14

| Номер исто-чника выбросов | Источник выделения (цех, участок), наименование технологического оборудования | Загрязняющее вещество | Оснащение газоочистными установками (далее – ГОУ), автоматизированными системами контроля выбросов (далее – АС) | Фактический выброс | Предложения по нормативам выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух | Нормативное содержание кислорода, % | Срок достижения норматива допустимых выбросов, месяц, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 | 2024-2025 год |  |  |
|  |  | код | наименование | Название АСК | тип ГОУ, количество ступеней очистки | концентрация до очистки, мг/куб. м | мг/куб. м | г/с | т/год |  | г/с | т/год | мг/куб. м | г/с | т/год | мг/куб. м | г/с | т/год | мг/куб. м | г/с | т/год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Лидская ТЭЦ, основное оборудование |
| 3 | Котельный цех Е-35-3,9-440ГМ ст.2 БКЗ-75-39 ст.3 БКЗ-75-39 ст.4 КВГМ-100 ст.5 КВГМ-100 ст.6 Суммарное сжигание мазута не более 700 ч/год | 0301 | азот (IV) оксид (азота диоксид) | Газоанализатор ULTRAM AT 23 | - | - | - | 21,393 | 212,453 | - | 21,393 | 212,453 | - | 21,393 | 212,453 | - | 21,393 | 212,453 |  |  |  | 6 |  |
|  |  | 0304 | азот (II) оксид (азота оксид) |  | - | - | газ 300 мазут 350 |  | 34,522 | газ 300 мазут 350 |  | 34,522 | газ 300 мазут 350 |  | 34,522 | газ 300 мазут 350 |  | 34,522 |  |  |  | 6 |  |
|  |  | 0337 | углерод оксид (окись углерода, угарный газ), в т.ч залповый выброс |  | - | - | 300 | 20,633 | 81,414 | 300 | 20,633 | 81,414 | 300 | 20,633 | 81,414 | 300 | 20,633 | 81,414 |  |  |  | 6 |  |
|  |  | 0330 | Серы диоксид |  | - | - | газ 35 для котла Е-35 ст. 2 | 64,535 | 163,407 | газ 35 для котла Е-35 ст. 2 | 64,535 | 163,407 | газ 35 для котла Е-35 ст. 2 | 64,535 | 163,407 | газ 35 для котла Е-35 ст. 2 | 34,739 | 65,817 |  |  |  | 6 | 31.12. 2022 |
|  |  | 2902 | Твердые частицы суммарно |  | - | - | 50 | 0,869 | 2,189 | 50 | 0,869 | 2,189 | 50 | 0,869 | 2,189 | 50 | 0,869 | 2,189 |  |  |  | 6 |  |
|  |  | 0703 | Бенз(а)пирен |  | - | - |  | 0,000139 | 0,001210 |  | 0,000139 | 0,001210 |  | 0,000139 | 0,001210 |  | 0,000139 | 0,001210 |  |  |  | 6 |  |
|  |  | 0184 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) |  | - | - |  | 0,000079 | 0,000214 |  | 0,000079 | 0,000214 |  | 0,000079 | 0,000214 |  | 0,000079 | 0,000214 |  |  |  | 6 |  |
|  |  | 0124 | Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) |  | - | - |  | 0,000073 | 0,001340 |  | 0,000073 | 0,001340 |  | 0,000073 | 0,001340 |  | 0,000073 | 0,001340 |  |  |  | 6 |  |
|  |  | 0228 | Хрома трехвалентное соединение (в пер. на Cr-3+) |  | - | - |  | 0,001 | 0,001 |  | 0,001 | 0,001 |  | 0,001 | 0,001 |  | 0,001 | 0,001 |  |  |  | 6 |  |
|  |  | 0140 | Медь и ее соединения (в пересчете на медь) |  | - | - |  | 0,001 | 0,001 |  | 0,001 | 0,001 |  | 0,001 | 0,001 |  | 0,001 | 0,001 |  |  |  | 6 |  |
|  |  | 0164 | Никеля оксид (в пер. на никель) |  | - | - |  | 0,065 | 0,120 |  | 0,065 | 0,120 |  | 0,065 | 0,120 |  | 0,065 | 0,120 |  |  |  | 6 |  |
|  |  | 0184 | Свинец и его неорганические соединения (в пер. на свинец) |  | - | - |  | 0,001839 | 0,003374 |  | 0,001839 | 0,003374 |  | 0,001839 | 0,003374 |  | 0,001839 | 0,003374 |  |  |  | 6 |  |
|  |  | 0229 | Цинк и его соединения (в пересчете на цинк) |  | - | - |  | 0,002 | 0,004 |  | 0,002 | 0,004 |  | 0,002 | 0,004 |  | 0,002 | 0,004 |  |  |  | 6 |  |
| 31 | Котельный цех ГТЭ-25+КГТ-35 ст.1 | 0301 | Азота диоксид | - | - | - | 150 | 10,812 | 130,68 | 150 | 10,812 | 130,68 | 150 | 10,812 | 130,68 | 150 | 10,812 | 130,68 |  |  |  | 15 |  |
|  |  | 0304 | Азота оксид | - | - | - |  |  | 21,235 |  |  | 21,235 |  |  | 21,235 |  |  | 21,235 |  |  |  | 15 |  |
|  |  | 0337 | Углерода оксид | - | - | - | 700 | 54,06 | 730,437 | 700 | 54,06 | 730,437 | 700 | 54,06 | 730,437 | 700 | 54,06 | 730,437 |  |  |  |  | 31.12. 2030 |
|  |  | - | Общий органический углерод | - | - | - | 150 | 10,812 | 10,900 | 150 | 10,812 | 10,900 | 150 | 10,812 | 10,900 | 150 | 10,812 | 10,900 |  |  |  | 15 |  |
|  |  | 0410 | Метан | - | - | - |  | 18,741 | 239,575 |  | 18,741 | 239,575 |  | 18,741 | 239,575 |  | 18,741 | 239,575 |  |  |  | 15 |  |
|  |  | 0183 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) | - | - | - |  | 0,000003 | 0,000042 |  | 0,000003 | 0,000042 |  | 0,000003 | 0,000042 |  | 0,000003 | 0,000042 |  |  |  | 15 |  |
| Лидская ТЭЦ, вспомогательное оборудование |
| 6,7,8,9 | Мазутное хозяйство. Резервуары хранения мазута № 3,4,5,6 | 0401 | Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 | - | - | - |  | 1,288 | 0,077 |  | 1,288 | 0,077 |  | 1,288 | 0,077 |  | 1,288 | 0,077 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0655 | Углеводороды ароматические (производные бензола) | - | - | - |  | 0,004 | 0,000 |  | 0,004 | 0,000 |  | 0,004 | 0,000 |  | 0,004 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0333 | Сероводород | - | - | - |  | 0,008 | 0,000 |  | 0,008 | 0,000 |  | 0,008 | 0,000 |  | 0,008 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 10 | Мазутное хозяйство. Ж/Д цистерны, | 0401 | Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 | - | - | - |  | 0,792 | 0,029 |  | 0,792 | 0,029 |  | 0,792 | 0,029 |  | 0,792 | 0,029 |  |  |  |  |  |
| 11 | Мазутное хозяйство Приемная емкость мазута | 0401 | Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 | - | - | - |  | 0,233 | 0,013 |  | 0,233 | 0,013 |  | 0,233 | 0,013 |  | 0,233 | 0,013 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0655 | Углеводороды ароматические (производные бензола) | - | - | - |  | 0,001 | 0,000 |  | 0,001 | 0,000 |  | 0,001 | 0,000 |  | 0,001 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0333 | Сероводород | - | - | - |  | 0,001 | 0,000 |  | 0,001 | 0,000 |  | 0,001 | 0,000 |  | 0,001 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 38 | Мазутное хозяйство. Автоцистерна | 0401 | Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 | - | - | - |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 28,29, 30 | Мазутонасосная, мазутные насосы | 0401 | Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 | - | - | - |  | 0,018 | 0,117 |  | 0,018 | 0,117 |  | 0,018 | 0,117 |  | 0,018 | 0,117 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0655 | Углеводороды ароматические (производные бензола) | - | - | - |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0333 | Сероводород | - | - | - |  | 0,000 | 0,001 |  | 0,000 | 0,001 |  | 0,000 | 0,001 |  | 0,000 | 0,001 |  |  |  |  |  |
| 12, 13 | Мазутное хозяйство, мазутоловушка | 2754 | Углеводороды С11-С19 | - - | - - | - - |  | 0,087 | 0,201 |  | 0,087 | 0,201 |  | 0,087 | 0,201 |  | 0,087 | 0,201 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,087 |  |  | 0,087 |  |  | 0,087 |  |  | 0,087 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Мехмастерская РМУ. Металлообрабатывающие станки. | 2902 | Твердые частицы | - | Циклон, 1 ступень | 189,99 | 50 | 0,012 | 0,032 | 50 | 0,012 | 0,032 | 50 | 0,012 | 0,032 | 50 | 0,012 | 0,032 |  |  |  |  |  |
| 16 | Мехобработка древесины. РМУ | 2902 | Твердые частицы | - | Циклон Ц-730, 1 ступень | 365,33 | 50 | 0,031 | 0,045 | 50 | 0,031 | 0,045 | 50 | 0,031 | 0,045 | 50 | 0,031 | 0,045 |  |  |  |  |  |
| 47 | Мехмастерская РМУ. Отрезной станок. | 2908 | Пыль неорганич., содержащ. SiO2 < 70% | - | - | - |  | 0,041 | 0,033 |  | 0,041 | 0,033 |  | 0,041 | 0,033 |  | 0,041 | 0,033 |  |  |  |  |  |
| 19 | Мехмастерская РМУ. Металлообрабатывающие станки. | 2908 | Пыль неорганич., содержащ. SiO2 < 70% | - | - | - |  | 0,024 | 0,308 |  | 0,024 | 0,308 |  | 0,024 | 0,308 |  | 0,024 | 0,308 |  |  |  |  |  |
| 32 | Мехмастерская РМУ. Металлообрабатывающие станки. | 2908 | Пыль неорганич., содержащ. SiO2 < 70% | - | - | - |  | 0,007 | 0,016 |  | 0,007 | 0,016 |  | 0,007 | 0,016 |  | 0,007 | 0,016 |  |  |  |  |  |
| 34 | Мехмастерская КТЦ Металлообрабатывающие станки. | 2908 | Пыль неорганич., содержащ. SiO2 < 70% | - | - | - |  | 0,047 | 0,050 |  | 0,047 | 0,050 |  | 0,047 | 0,050 |  | 0,047 | 0,050 |  |  |  |  |  |
| 35 | Мехмастерская ХЦ Металлообрабатывающие станки. | 2908 | Пыль неорганич., содержащ. SiO2 < 70% | - | - | - |  | 0,000 | 0,002 |  | 0,000 | 0,002 |  | 0,000 | 0,002 |  | 0,000 | 0,002 |  |  |  |  |  |
| 36 | Мехмастерская РТС Металлообрабатывающие станки. | 2908 | Пыль неорганич., содержащ. SiO2 < 70% | - | - | - |  | 0,005 | 0,000 |  | 0,005 | 0,000 |  | 0,005 | 0,000 |  | 0,005 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 48 | Мехмастерская УТАИ Металлообрабатывающие станки. | 2908 | Пыль неорганич., содержащ. SiO2 < 70% | - | - | - |  | 0,006 | 0,002 |  | 0,006 | 0,002 |  | 0,006 | 0,002 |  | 0,006 | 0,002 |  |  |  |  |  |
| 49 | Мехмастерская КТЦ Металлообрабатывающие станки. | 2908 | Пыль неорганич., содержащ. SiO2 < 70% | - | - | - |  | 0,041 | 0,011 |  | 0,041 | 0,011 |  | 0,041 | 0,011 |  | 0,041 | 0,011 |  |  |  |  |  |
| 14 | Мехмастерская РМУ, Сварочный аппарат | 0123 | Железо (II) оксид | - | - | - |  | 0,008 | 0,002 |  | 0,008 | 0,002 |  | 0,008 | 0,002 |  | 0,008 | 0,002 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0143 | Марганец и его соединен. | - | - | - |  | 0,001 | 0,000 |  | 0,001 | 0,000 |  | 0,001 | 0,000 |  | 0,001 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0301 | Азота диоксид | - | - | - |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0337 | Углерод оксид | - | - | - |  | 0,001 | 0,000 |  | 0,001 | 0,000 |  | 0,001 | 0,000 |  | 0,001 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0342 | Фтористые соедин. газообр.(в пер. на фтор) | - | - | - |  | 0,001 | 0,000 |  | 0,001 | 0,000 |  | 0,001 | 0,000 |  | 0,001 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2908 | Пыль неорганич., содержащ. SiO2 < 70% | - | - | - |  | 0,001 | 0,000 |  | 0,001 | 0,000 |  | 0,001 | 0,000 |  | 0,001 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 22 | Электромастерская. Сварочные работы | 0123 | Железо (II) оксид | - | - | - |  | 0,001 | 0,000 |  | 0,001 | 0,000 |  | 0,001 | 0,000 |  | 0,001 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0143 | Марганец и его соединен. | - | - | - |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0203 | Хром (VI) | - | - | - |  | 0,000048 | 0,000003 |  | 0,000048 | 0,000003 |  | 0,000048 | 0,000003 |  | 0,000048 | 0,000003 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0342 | Фтористые соедин. газообр.(в пер. на фтор) | - | - | - |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 37 | Турбинный цех (мастерская) Сварочные работы | 0123 | Железо (II) оксид | - | - | - |  | 0,004 | 0,001 |  | 0,004 | 0,001 |  | 0,004 | 0,001 |  | 0,004 | 0,001 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0143 | Марганец и его соединен. | - | - | - |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0164 | Никеля оксид | - | - | - |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0203 | Хром (VI) | - | - | - |  | 0,000028 | 0,000005 |  | 0,000028 | 0,000005 |  | 0,000028 | 0,000005 |  | 0,000028 | 0,000005 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0301 | Азота диоксид | - | - | - |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0337 | Углерод оксид | - | - | - |  | 0,001 | 0,000 |  | 0,001 | 0,000 |  | 0,001 | 0,000 |  | 0,001 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0342 | Фтористые соедин. газообр.(в пер. на фтор) | - | - | - |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2908 | Пыль неорганич., содержащ. SiO2 < 70% | - | - | - |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 23-27 | Хранение извести. Скалад хранения извести | 2902 | Твердые частицы | - - - - - | - - - - - | - - - - - |  | 0,008 | 0,123 |  | 0,008 | 0,123 |  | 0,008 | 0,123 |  | 0,008 | 0,123 |  |  |  |  |  |
| 54 | Химический цех Сварочные работы (пост) | 0123 | Железо (II) оксид | - | - | - |  | 0,001 | 0,000 |  | 0,001 | 0,000 |  | 0,001 | 0,000 |  | 0,001 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0143 | Марганец и его соединен. | - | - | - |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0164 | Никеля оксид (в пересчете на никель) | - | - | - |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0203 | Хром (VI) | - | - | - |  | 0,000032 | 0,000006 |  | 0,000032 | 0,000006 |  | 0,000032 | 0,000006 |  | 0,000032 | 0,000006 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0337 | Углерод оксид | - | - | - |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0342 | Фтористые соедин. газообр.(в пер. на фтор) | - | - | - |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| Котельный цех «Неман», основное оборудование |
| 39 | Котельный цех. ДКВР-10 ст.1,2,3 суммарное время сжигания мазута 430ч/г | 0301 | Азота диоксид | - | - | - | Газ 220 Мазут 250 | 21,393 | 212,453 | Газ 220 Мазут 250 | 21,393 | 212,453 | Газ 220 Мазут 250 | н | 212,453 | Газ 220 Мазут 250 | 21,393 | 212,453 |  |  |  | 6 |  |
|  |  | 0304 | Азота оксид | - | - | - |  |  | 34,522 |  |  | 34,522 |  |  | 34,522 |  |  | 34,522 |  |  |  | 6 |  |
|  |  | 0337 | Углерода оксид | - | - | - | Газ 150 Мазут 200 | 20,633 | 81,414 | Газ 150 Мазут 200 | 20,633 | 81,414 | Газ 150 Мазут 200 | 20,633 | 81,414 | Газ 150 Мазут 200 | 20,633 | 81,414 |  |  |  | 6 |  |
|  |  | 0330 | Серы диоксид | - | - | - |  | 64,535 | 163,407 |  | 64,535 | 163,407 |  | 64,535 | 163,407 |  | 34,739 | 65,817 |  |  |  | 6 |  |
|  |  | 2902 | Твердые частицы суммарно | - | - | - | 80 | 0,869 | 2,189 | 80 | 0,869 | 2,189 | 80 | 0,869 | 2,189 | 80 | 0,869 | 2,189 |  |  |  | 6 |  |
|  |  | 0703 | Бенз(а)пирен | - | - | - |  | 0,000139 | 0,001210 |  | 0,000139 | 0,001210 |  | 0,000139 | 0,001210 |  | 0,000139 | 0,001210 |  |  |  | 6 |  |
|  |  | 0184 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) | - | - | - |  | 0,000079 | 0,000214 |  | 0,000079 | 0,000214 |  | 0,000079 | 0,000214 |  | 0,000079 | 0,000214 |  |  |  | 6 |  |
|  |  | 0124 | Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) | - | - | - |  | 0,000073 | 0,001340 |  | 0,000073 | 0,001340 |  | 0,000073 | 0,001340 |  | 0,000073 | 0,001340 |  |  |  | 6 |  |
|  |  | 0228 | Хрома трехвалентное соединение (в пер. на Cr-3+) | - | - | - | - | 0,001 | 0,001 | - | 0,001 | 0,001 | - | 0,001 | 0,001 |  | 0,001 | 0,001 |  |  |  | 6 |  |
|  |  | 0140 | Медь и ее соединения (в пересчете на медь) | - | - | - | - | 0,001 | 0,001 | - | 0,001 | 0,001 | - | 0,001 | 0,001 |  | 0,001 | 0,001 |  |  |  | 6 |  |
|  |  | 0164 | Никеля оксид (в пер. на никель) | - | - | - | - | 0,065 | 0,120 | - | 0,065 | 0,120 |  | 0,065 | 0,120 |  | 0,065 | 0,120 |  |  |  | 6 |  |
|  |  | 0184 | Свинец и его неорганические соединен.(в пер. на свинец) | - | - | - | - | 0,000224 | 0,000297 | - | 0,000224 | 0,000297 |  | 0,000224 | 0,000297 |  | 0,000224 | 0,000297 |  |  |  | 6 |  |
| 40 | Котельный цех КВГМ - 50 | 0301 | Азота диоксид | - | - | - | 250 | 5,760 | 13,261 | 250 | 5,760 | 13,261 | 250 | 5,760 | 13,261 | 250 | 5,760 | 13,261 |  |  |  | 6 |  |
|  |  | 0304 | Азота оксид | - | - | - |  |  | 2,155 |  |  | 2,155 |  |  | 2,155 |  |  | 2,155 |  |  |  | 6 |  |
|  |  | 0337 | Углерода оксид | - | - | - | 250 | 5,760 | 4,636 | 250 | 5,760 | 4,636 | 250 | 5,760 | 4,636 | 250 | 5,760 | 4,636 |  |  |  | 6 |  |
|  |  | 0703 | Бенз(а)пирен | - | - | - | - | 0,000027 | 0,000014 | - | 0,000027 | 0,000014 | - | 0,000027 | 0,000014 | - | 0,000027 | 0,000014 |  |  |  | 6 |  |
|  |  | 0183 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) | - | - | - | - | 0,000003 | 0,000001 | - | 0,000003 | 0,000001 | - | 0,000003 | 0,000001 | - | 0,000003 | 0,000001 |  |  |  | 6 |  |
| Котельный цех «Неман», вспомогательное оборудование |
| 41, 42 | Мазутное хозяйство. Мазутные резервуары № 1, 2 | 0401 | Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 | - | - | - | - | 0,252 | 0,024 | - | 0,252 | 0,024 | - | 0,252 | 0,024 | - | 0,252 | 0,024 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0655 | Углеводороды ароматические (производные бензола) | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0333 | Сероводород | - | - | - | - | 0,001 | 0,000 | - | 0,001 | 0,000 | - | 0,001 | 0,000 | - | 0,001 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 43 | Мазутонасосная. Мазутные насосы | 0401 | Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 | - | - | - | - | 0,014 | 0,109 | - | 0,014 | 0,109 | - | 0,014 | 0,109 | - | 0,014 | 0,109 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0655 | Углеводороды ароматические (производные бензола) | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0333 | Сероводород | - | - | - | - | 0,000 | 0,001 | - | 0,000 | 0,001 | - | 0,000 | 0,001 | - | 0,000 | 0,001 |  |  |  |  |  |
| 45 | Мазутное хозяйство. Приемная емкость | 0401 | Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 | - | - | - | - | 0,022 | 0,001 | - | 0,022 | 0,001 | - | 0,022 | 0,001 | - | 0,022 | 0,001 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0655 | Углеводороды ароматические (производные бензола) | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0333 | Сероводород | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 44 | Мехмастерская . металлообрабатывающие станки. | 2908 | Пыль неорганич., содержащ. SiO2 < 70% | - | - | - | - | 0,009 | 0,136 | - | 0,009 | 0,136 | - | 0,009 | 0,136 | - | 0,009 | 0,136 |  |  |  |  |  |
| 50 | Мехмастерская котельной. Шлифрвальный станок | 2909 | Пыль неорганич., содержащ. SiO2 < 70% | - | - | - | - | 0,010 | 0,002 | - | 0,010 | 0,002 | - | 0,010 | 0,002 | - | 0,010 | 0,002 |  |  |  |  |  |
| 54 | Сварочный пост. Сварочные работы | 0123 | Железо (II) оксид | - | - | - | - | 0,002 | 0,001 | - | 0,002 | 0,001 | - | 0,002 | 0,001 | - | 0,002 | 0,001 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0143 | Марганец и его соединен. | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0164 | Никеля оксид | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0203 | Хром (VI) | - | - | - | - | 0,000028 | 0,000014 | - | 0,000028 | 0,000014 | - | 0,000028 | 0,000014 | - | 0,000028 | 0,000014 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0301 | Азота диоксид | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0337 | Углерод оксид | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0342 | Фтористые соедин. газообр.(в пер. на фтор) | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2908 | Пыль неорганич., содержащ. SiO2 < 70% | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |

Характеристика источников залповых и потенциальных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух Таблица 15 Номер источника выброса Источник выделения (цех, участок), наименование технологического оборудования Загрязняющее вещество Величина залпового выброса Периодичность залпового выброса Продолжительность залпового выброса, с Используемая система очистки и (или) меры по предотвращению потенциальных выбросов код наименование мг/м3 г/с т/год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Лидская ТЭЦ №3 Дымовая труба Котельные агрегаты БКЗ-75 ст.3,4, n=2 337 Оксид углерода 250 7,154 6,958 1000 0,5 - 337 Оксид углерода 300 5,215 0,041 6 0,5 - 337 Оксид углерода 250 7,154 0,835 20 3 - №3 Дымовая труба №3 Котельный агрегат Е-35 n=1 337 Оксид углерода 150 3,313 0,928 400 0,5 - 337 Оксид углерода 150 3,313 0,185 20 2 - №3 Дымовая труба №3 Котельные агрегаты КВГМ-100 ст.5,6 n=2 337 Оксид углерода 300 13,762 0,401 30 0,5 337 Оксид углерода 300 13,762 0,534 10 2 Итого на трубу № 3 9,882 №31 Дымовая труба 31, ГТУ 337 Оксид углерода 750 31,760 9,723 100 0,5 - 337 Оксид углерода 1000 42,350 1,523 5 2 - Итого на трубу № 31 11,246 Котельный цех «Неман» №39 Дымовая труба №1 Котельные агрегаты ДКВР-10 ст.1,2,3 n=3 337 Оксид углерода 150 0,392 0,178 460 0,5 - 337 Оксид углерода 200 0,423 0,002 2 1 - 337 Оксид углерода 150 0,392 0,054 20 1,5 - Итого на трубу № 39 0,234 - №40 Дымовая труба №2 Котельный агрегат КВГМ-50 ст.4 n=1 337 Оксид углерода 250 5,76 0,043 15 0,3 - 337 Оксид углерода 250 5,76 0,033 6 1 - Итого на трубу № 40 0,076

Перечень источников выбросов, оснащенных (планируемых к оснащению) автоматическими системами контроля

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Таблица 16

| Номер источника выброса | Источник выделения (цех, участок), наименование технологического оборудования | Контролируемое загрязняющее вещество | Наименование и тип приборов | Год ввода системы в эксплуатацию, планируемый или фактически |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код | наименование |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Котельный цех ЛТЭЦ, котельные агрегаты: Е-35-3.9-440 ГМ ст. № 2 БКЗ-75-39 ст. № 3, ст. №4 КВГМ-100 ст. № 5, ст. № 6 | 0301 | Азот (II) оксид (азота оксид) | Газоанализатор ULTRAMAT 23 | 2018 |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ), | Газоанализатор ULTRAMAT 23 |  |
|  |  | 0330 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) | Газоанализатор ULTRAMAT 23 |  |

VIII. Предложения по нормативам допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

(далее – норматив ДВ) и временным нормативам допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (далее – норматив ВДВ)

Таблица 17

| Загрязняющее вещество | Фактический выброс | Статус выброса (ДВ или ВДВ) | Год достижения нормативов допустимых выбросов | Предложения по нормативам допустимых выбросов (временным нормативам допустимых выбросов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 -2022год | 2023 год | 2024-2025 год |
| № п/п | код | наименование | класс опасности | г/с | т/год |  |  | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) | 3 |  | 61,138 | ДВ | - |  | 61,138 |  | 61,138 |  |  |
| 2 | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 2 | 39,644 | 376,240 | ДВ | - | 39,644 | 376,240 | 39,644 | 376,240 |  |  |
| 3 | 0703 | Бенз(а)пирен | 1 | 0,000167 | 0,001226 | ДВ | - | 0,000167 | 0,001226 | 0,000167 | 0,001226 |  |  |
| 4 | 0124 | Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) | 1 | 0,000082 | 0,001352 | ДВ | - | 0,000082 | 0,001352 | 0,000082 | 0,001352 |  |  |
| 5 |  | Летучие органические соединения (в пересчете на общий органический углерод) |  | 13,157 | 11,380 | ДВ | - | 13,157 | 11,380 | 13,157 | 11,380 |  |  |
| 6 | 0410 | Метан | 4 | 18,741 | 239,575 | ДВ | - | 18,741 | 239,575 | 18,741 | 239,575 |  |  |
| 7 | 0183 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) | 1 | 0,000094 | 0,000277 | ДВ | - | 0,000094 | 0,000277 | 0,000094 | 0,000277 |  |  |
| 8 | 0184 | Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) | 1 | 0,002063 | 0,003671 | ДВ |  | 0,002063 | 0,003671 | 0,002063 | 0,003671 |  |  |
| 9 | 0330 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) | 3 | 74,592 | 178,963 | ВДВ | 31.12.2022 | 74,592 | 178,963 | 38,923 | 71,367 |  |  |
| 10 | 0333 | Сероводород | 2 | 0,010 | 0,002 | ДВ |  | 0,010 | 0,002 | 0,010 | 0,002 |  |  |
| 11 | 2902 | Твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль) | 3 | 1,300 | 3,216 | ДВ |  | 1,300 | 3,216 | 1,300 | 3,216 |  |  |
| 12 | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 4 | 78,059 | 822,377 | ВДВ | 31.12.2030 | 78,059 | 822,377 | 78,059 | 822,377 |  |  |
| 13 | 0184 | Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) | 1 | 0,001 | 0,000 | ДВ |  | 0,001 | 0,000 | 0,001 | 0,000 |  |  |
| 14 | 0203 | Хром (VI) | 1 | 0,000136 | 0,000028 | ДВ |  | 0,000136 | 0,000028 | 0,000136 | 0,000028 |  |  |
|  |  | ВСЕГО |  | 225,506542 | 1692,897554 |  |  | 225,506542 | 1692,897554 | 189,837542 | 1585,301554 |  |  |

X. Обращение с отходами производства

Баланс отходов

Таблица 18

| Номер п/п | Операция | Степень опасности и класс опасности опасных отходов | Фактическое количество отходов, т/год | Прогнозные показатели образования отходов, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Образование и поступление отходов от других субъектов хозяйствования | 1 | 0,465 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 |
| 2 |  | 1** | 1046 | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 |
| 3 |  | 1*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 3 | 165,917 | 449,191 | 449,191 | 449,191 | 449,191 | 449,191 |
| 6 |  | 4 | 525,24 | 1843,166 | 1843,166 | 1843,166 | 1843,166 | 1843,166 |
| 7 |  | Неопасные | 4569,74 | 8176,178 | 8176,178 | 8176,178 | 8176,178 | 8176,178 |
| 8 |  | С неустановленным классом | 0,014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ИТОГО образование и поступление | 5261,376 | 10469,171 | 10466,348 | 10469,171 | 10469,171 | 10469,171 |  |
| 10 | Передача отходов другим субъектам хозяйствования с целью использования и (или) обезвреживания | 1 | 0,366 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 |
| 11 |  | 1** | 968 | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 |
| 12 |  | 1*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 |  | 3 | 34,56 | 113,106 | 113,106 | 113,106 | 113,106 | 113,106 |
| 15 |  | 4 | 461,34 | 1817,161 | 1817,161 | 1817,161 | 1817,161 | 1817,161 |
| 16 |  | Неопасные | 4480,25 | 8084,678 | 8084,678 | 8084,678 | 8084,678 | 8084,678 |
| 17 | ИТОГО передано отходов | 4976,516 | 10015,581 | 10015,581 | 10015,581 | 10015,581 | 10015,581 |
| 18 | Обезвреживание отходов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 |  | 1** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 |  | 1*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ИТОГО на обезвреживание |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Использование отходов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 |  | Неопасные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ИТОГО на использование |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Хранение отходов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 |  | 1** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 |  | 1*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 |  | Неопасные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 |  | С неустановленным классом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | ИТОГО на хранение |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Захоронение отходов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 |  | 3 | 161,294 | 336,085 | 336,085 | 336,085 | 336,085 | 336,085 |
| 43 |  | 4 | 9,54 | 26,005 | 26,005 | 26,005 | 26,005 | 26,005 |
| 44 |  | Неопасные | 79,35 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 |
| 45 |  | С неустановленным классом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | ИТОГО на захоронение | 250,184 | 453,590 | 453,590 | 453,590 | 453,590 | 453,590 |

______________________________

1Указывается количество ртутьсодержащих отходов (ртутных термометров, использованных или испорченных, отработанных люминесцентных трубок и отработанных ртутных ламп, игнитронов) в штуках.

Обращение с отходами с неустановленным классом опасности

Таблица 19

| Наименование отхода | Код отхода | Фактическое количество отходов, запрашиваемое для хранения, тонн | Объект хранения, его краткая характеристика | Запрашиваемый срок действия допустимого объема хранения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |

X.  Предложение по количеству отходов производства, хранение и (или) захоронение на объекты хранения и (или) захоронения   отходов производства следующее количество отходов производства:

Таблица 20

| Наименование отхода | Код отхода | Степень опасности и класс опасности опасных отходов | Наименование объекта хранения и (или) захоронения отходов | Количество отходов, направляемое на хранение/захоронение, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| На захоронение |
| Отходы продуктов питания, содержащих компоненты животного происхождения (мясо, жиры, кровь и прочее) | 1170800 | 3 | Полигон ТКО д.Хоружевцы Лидского района | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 |
| Стружка древесная, загрязненная минеральными маслами | 1721106 | 3 | Полигон ТКО д.Хоружевцы Лидского района | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 |
| Зола от сжигания быстрорастущей древесины, зола от сжигания дров | 3130601 | 3 | Полигон ТКО д.Хоружевцы Лидского района | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 |
| Зола и шлак топочных установок | 3130200 | 3 | Полигон ТКО д.Хоружевцы Лидского района | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| Бой шифера | 3141204 | 3 | Полигон ТКО д.Хоружевцы Лидского района | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Отходы изделий теплоизоляционных асбестосодержащих | 3143710 | 3 | Полигон ТКО д.Хоружевцы Лидского района | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Отработанные масляные фильтры | 5492800 | 3 | Полигон ТКО д.Хоружевцы Лидского района | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| Пенополиуретан | 5711011 | 3 | Полигон ТКО д.Хоружевцы Лидского района | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Отходы кожи искусственной «Кирза» | 5711617 | 3 | Полигон ТКО д.Хоружевцы Лидского района | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Фенопласт | 5714902 | 3 | Полигон ТКО д.Хоружевцы Лидского района | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Отходы стеклопластика | 5740500 | 3 | Полигон ТКО д.Хоружевцы Лидского района | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Отходы паронита | 5750301 | 3 | Полигон ТКО д.Хоружевцы Лидского района | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Тормозные композиционные колодки отработанные | 5750905 | 3 | Полигон ТКО д.Хоружевцы Лидского района | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 |
| Отработанные фильтр-полотна | 5820111 | 3 | Полигон ТКО д.Хоружевцы Лидского района | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| Тани и тканевые фильтры, загрязненные нефтепродуктами | 5820202 | 3 | Полигон ТКО д.Хоружевцы Лидского района | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Сальниковая набивка | 5820909 | 3 | Полигон ТКО д.Хоружевцы Лидского района | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Отработанный прокладочный материал | 5830947 | 3 | Полигон ТКО д.Хоружевцы Лидского района | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Обтирочный материал, загрязненный маслами | 5820601 | 3 | Полигон ТКО д.Хоружевцы Лидского района | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Прочие осадки водоподготовки котельно-теплового хозяйства, не вошедшие в группу 1 | 8419900 | 3 | Полигон ТКО д.Хоружевцы Лидского района | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 |
| Обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские свойства | 1471501 | 4 | Полигон ТКО д.Хоружевцы Лидского района | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| Отходы активированного угля отработанного | 3141700 | 4 | Полигон ТКО д.Хоружевцы Лидского района | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
| Стеклобой от кинескопов | 3140818 | 4 | Полигон ТКО д.Хоружевцы Лидского района | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Абразивная пыль и порошок от шлифования черных металлов (с содержанием металла менее 50 %) | 3144407 | 4 | Полигон ТКО д.Хоружевцы Лидского района | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Металлическая тара, загрязненная ЛКМ | 3510602 | 4 | Полигон ТКО д.Хоружевцы Лидского района | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 |
| Ионообменная смола отработанная марок КУ-28, КУ-2 | 5712403 | 4 | Полигон ТКО д.Хоружевцы Лидского района | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
| Изношенная спецодежда хлопчатобумажная и другая | 5820903 | 4 | Полигон ТКО д.Хоружевцы Лидского района | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Селикагель | 5960200 | 4 | Полигон ТКО д.Хоружевцы Лидского района | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Острые предметы обеззараженные (обезвреженные) | 7710102 | 4 | Полигон ТКО д.Хоружевцы Лидского района | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения | 9120400 | НО | Полигон ТКО д.Хоружевцы Лидского района | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 |
| Всего отходов/3кл/4кл/НО | 453,59/336,085/26,005/91,5 |

XI. Предложения по плану мероприятий по охране окружающей среды

Таблица 21

| № п/п | Наименование мероприятия, источника финансирования | Срок выполнения | Цель | Ожидаемый эффект (результат) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Мероприятия по реализации НДТМ по очистке сточных вод от водоподготовки |
| 1.1 | Не планируются |  |  |  |
| 2. Мероприятия по охране и рациональному использованию вод |
| 2.1. | Не планируются |  |  |  |
| 3. Мероприятия по охране атмосферного воздуха |
| 3.1 |  |  |  |  |
| 4. Мероприятия по уменьшению объемов (предотвращению) образования отходов производства и вовлечению их в хозяйственный оборот |
| 4.1. | Разработка проектно-сметной документации и реализация проекта по сносу шламоотвала Лидской ТЭЦ в д.Малейковщина (2 очереди) | 2021-2024 г.г. | Вынос полей фильтрации шламоотвала | Рекультивация земель |
| 5. Иные мероприятия по рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды |

XII.  Предложения по отбору проб и проведению измерений в области охраны окружающей среды

Таблица 22

| № п/п | Номер источника, пробной площадки (точки контроля) на карте-схеме | Производственная (промышленная) площадка, цех, участок | Объект отбора проб и проведения измерений | Точка и (или) место отбора проб, их доступность | Частота мониторинга (отбора проб и проведения измерений) | Параметр или загрязняющее вещество | Метод отбора проб | Методика измерений, прошедшая аттестацию методик (методов) измерений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Выбросы в атмосферный воздух |
| 1 | 3 (локальный мониторинг) | Котельный цех Лидской ТЭЦ | Атмосферный воздух | Дымовая труба. | непрерывный | кислород азота диоксид углерода оксид серы диоксид | многоразовая проба | ТКП 17.13-01-2008 (02120) Правила проектирования и эксплуатации автоматизированных систем контроля за выбросами загряз-няющих веществ и парниковых газов в атмосферный воздух |
|  |  | Котельный цех Лидской ТЭЦ | Атмосферный воздух | Режимное сечение. Точки доступные для отбора проб | 1 раза в месяц | твердые частицы суммарно | Разовая проба | МВИ.МН 4514-2012. МВИ концентраций твердых частиц (пыли) в выбросах от стационарных организованных источников …" |
| 31 | 31(локальный мониторинг) | Котельный цех Лидской ТЭЦ | Атмосферный воздух | Режимное сечение. Точка доступная для отбора проб | 1 раза в месяц | кислород азота диоксид углерода оксид | Разовая проба | МВИ. МН 1003 - 2017 " Концентрации азота оксида, азота диоксида, азота оксидов (азота оксида, азота диоксида) в пересчете на азота диоксид, углерода оксида, серы диоксида, кислорода в выбросах от стационарных источников. Методика выполнения измерений с использованием газоанализаторов с электрохимическими датчиками». |
| 2 | 40 (локальный мониторинг) | Котельный цех «Неман» | Атмосферный воздух | Дымовая труба. | непрерывный | кислород азота диоксид углерода оксид серы диоксид | многоразовая проба | МВИ. МН 1003 - 2017" Концентрации азота оксида, азота диоксида, азота оксидов (азота оксида, азота диоксида) в пересчете на азота диоксид, углерода оксида, серы диоксида, кислорода в выбросах от стационарных источников. Методика выполнения измерений с использованием газоанализаторов с электрохимическими датчиками». |
|  |  |  | Атмосферный воздух | Режимное сечение. Точки доступные для отбора проб | 1 раза в месяц | твердые частицы суммарно | Разовая проба | МВИ.МН 4514-2012. МВИ концентраций твердых частиц (пыли) в выбросах от стационарных организованных источников …" |
| 3 | 39 (производственный контроль) | Котельный цех «Неман» | Атмосферный воздух | Дымовая труба. | непрерывный | кислород азота диоксид углерода оксид серы диоксид | многоразовая проба | МВИ. МН 1003 - 2017 " Концентрации азота оксида, азота диоксида, азота оксидов (азота оксида, азота диоксида) в пересчете на азота диоксид, углерода оксида, серы диоксида, кислорода в выбросах от стационарных источников. Методика выполнения измерений с использованием газоанализаторов с электрохимическими датчиками». |
|  |  |  | Атмосферный воздух | Режимное сечение. Точки доступные для отбора проб | 1 раза в месяц | твердые частицы суммарно | Разовая проба | МВИ.МН 4514-2012. МВИ концентраций твердых частиц (пыли) в выбросах от стационарных организованных источников …" |
| Подземные воды |
| 4 | Наблюдательные скважины № 11,12,14, Контрольная скважина №16 фоновые колодцы № 19 и №11 (локальный мониторинг) | Шламонакопитель Лидской ТЭЦ в д. Малейковщизна | Подземные воды | Точки отбора находятся по периметру шламонакопите-лей Лидской ТЭЦ и в д. Малейковщизна д. 11 по ул. Комарова и д. 19 по ул. Новонабережная Точки доступны для отбора проб. | 1 раз в год | Водородный показатель (рН) | Разовая проба | СТБISO10523-2009 |
|  |  |  |  |  |  | минерализация воды |  | МВИ.МН 4218-2012 |
|  |  |  |  |  |  | Концентрация аммоний-иона |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ISO7150-:1984. |
|  |  |  |  |  |  | Концентрация нитрат-иона |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Д |
|  |  |  |  |  |  | Концентрация фосфат-иона |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  |  |  |  |  | Концентрация хлорид-иона |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
|  |  |  |  |  |  | Концентрация сульфат-иона |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
|  |  |  |  |  |  | Концентрация хрома |  | МВИ.МН 3369-2010 |
|  |  |  |  |  |  | Концентрация железа общего |  | ГОСТ 4011-72 п.3. |
|  |  |  |  |  |  | Концентрация меди |  | МВИ.МН 3369 |
|  |  |  |  |  |  | Концентрация цинка |  | МВИ.МН 3369 |
|  |  |  |  |  |  | Концентрация свинца |  | МВИ.МН 3369 |
|  |  |  |  |  |  | Концентрация кадмия |  | МВИ.МН 3369 |
|  |  |  |  |  |  | Концентрация ртути |  | МВИ.МН 1138-99. |
|  |  |  |  |  |  | Концентрация нефтепродуктов |  | ПНДФ 14.1:2:4.128-98. |
|  |  |  |  |  |  | СПАВ анионоактивных |  | ГОСТ 31857-2012 |
|  |  |  |  |  |  | Концентрация фенолов |  | ПНДФ 14.1:2:4.182-02 |
|  |  |  |  |  |  | Концентрация никеля |  | МВИ.МН 3369 |
|  |  |  |  |  |  | Концентрация марганца |  | МВИ.МН 3369 |
|  |  |  |  |  |  | Температура |  |  |

XIII. Вывод объекта из эксплуатации и восстановительные меры

Сведения отсутствуют

XIV. Система управления окружающей средой

Сведения отсутствуют

Таблица 23

| № п/п | Показатель | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наличие структуры управления окружающей средой и распределенные сферы ответственности за эффективность природоохранной деятельности | - |
| 2 | Определение, оценка значительного воздействия на окружающую среду и управление им | - |
| 3 | Информация о соблюдении требований ранее выдаваемых природоохранных разрешений | - |
| 4 | Принятие экологической политики и определение задач и целевых показателей | - |
| 5 | Наличие программы экологического усовершенствования для осуществления задач и целевых показателей | - |
| 6 | Меры оперативного контроля для предотвращения и минимизации значительного воздействия на окружающую среду | - |
| 7 | Готовность к чрезвычайным ситуациям и меры реагирования на них | - |
| 8 | Информационное взаимодействие: внутреннее, внутри структуры управления, и внешнее, в том числе с общественностью | - |
| 9 | Управление документацией и учетными документами в области охраны окружающей среды: кем и как создаются, ведутся и хранятся обязательные учетные документы и другая документация системы управления окружающей средой | - |
| 10 | Подготовка персонала: надлежащие процедуры подготовки всего соответствующего персонала, включая персонал лабораторий, осуществляющих отбор проб и измерения (испытания) в области охраны окружающей среды | - |
| 11 | Мониторинг и измерение показателей деятельности: ключевые экологические показатели деятельности и порядок мониторинга и обзора прогресса на непрерывной основе | - |
| 12 | Меры по устранению нарушений: порядок анализа несоответствия системе управления окружающей средой (в том числе несоблюдения требований нормативных правовых актов) и принятия мер по предотвращению их повтора | - |
| 13 | Информация о проводимом аудите или самоконтроле: регулярный самоконтроль, независимый аудит с целью проверки того, что все виды деятельности осуществляются в соответствии с требованиями законодательства | - |
| 14 | Обзор управления и отчетность в области охраны окружающей среды: процедура проведения обзора высшим руководством (ежегодного или связанного с циклом аудита), представление отчетности, требуемое разрешением, и представление отчетности о достижении внутренних задач и целевых показателей | - |

Настоящим филиал РУП «Гродноэнерго» «Лидские тепловые сети» подтверждает, что информация, представленная в настоящем заявлении, является достоверной, полной и точной;

не возражает против размещения общественного уведомления и заявления на официальном сайте в глобальной компьютерной сети Интернет органа выдачи комплексного природоохранного разрешения.

| Руководитель организации Ю.Н.Леонов |  |
| --- | --- |
| 16.11.2020 |  |