ЗАЯВЛЕНИЕ

на получение комплексного природоохранного разрешения

# __16.11.2022__

# (число, месяц, год)

Настоящим заявлением Гродненское республиканское унитарное

# (наименование юридического лица в соответствии с уставом, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)

предприятие электроэнергетики «Гродноэнерго» (далее РУП «Гродноэнерго»)

индивидуального предпринимателя, место нахождения эксплуатируемых природопользователем объектов)

# г.Гродно, пр-т Космонавтов, 64 – адрес юридического лица; г.Гродно, шоссе Скидельское,10 – адрес филиала «Гродненская теплоэлектроцентраль-2»

# просит выдать комплексное природоохранное разрешение сроком на 10  лет филиалу «Гродненская теплоэлектроцентраль-2»

# (указывается причина обращения: выдать комплексное природоохранное разрешение; внести в него изменения; продлить срок

# действия комплексного природоохранного разрешения)

I. Общие сведения

Таблица 1

| № п/п | Наименование данных | Данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Место государственной регистрации юридического лица, место жительства индивидуального предпринимателя | г.Гродно, проспект Космонавтов, 64 / шоссе Скидельское,10, 230003, г. Гродно |
| 2 | Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя | Жук Виктор Станиславович/ Сумич Александр Иванович |
| 3 | Телефон, факс приемной, электронный адрес, интернет-сай | факс: 8 (0152) 79-23-99; energo.grodno.by; e-mail: volt@energo.grodno.by/ (0152) 75-71-14; факс - 46-36-05 tec2@energo.grodno.by |
| 4 | Вид деятельности основной по ОКЭД <1> | 35111 - производство, передача, распределение электрической энергии; 35300 - производство, передача, распределение тепловой энергии |
| 5 | Учетный номер плательщика | 500036458 |
| 6 | ата и номер регистрации в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 23.02.2009г. № 191222173 |
| 7 | Наименование и количество обособленных подразделений юридического лица | Гродненские электрические сети – 1 Волковысские электрические сети – 1 Ошмянские электрические сети – 1 Лидские электрические сети –1 Гродненская ТЭЦ-2 – 1 Гродненские тепловые сети – 1 Лидские тепловые сети – 1 Санаторий «Энергетик» – 1 Агрофирма «Старый Дворец» – 1 Учебный Центр – 1 РСП «Энергострой ремонт» – 1 Предприятие средств диспетчерского и технологического управления – 1 |
| 8 | Количество работающего персонала | 6091 |
| 9 | Количество абонентов и (или) потребителей, подключенных к централизованной системе | водоснабжения - водоотведения - |
| 10 | Наличие аккредитованной лаборатории | санитарно-промышленная лаборатория - BY/112 2.0368 от 29.11.1996г. Срок действия: 05.12.2021-05.12.2026 |
| 11 | Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) специалиста по охране окружающей среды, номер рабочего телефона | Ткач Людмила Владимировна 79 23 67/ Шишло Татьяна Алексеевна, (0152) 45-33-35 еkolog@energo.grodno.by |
| 12 | Сведения, предусмотренные в абзаце девятом части первой пункта 5 статьи 14 Закона Республики Беларусь "Об основах административных процедур" (в случае оплаты посредством использования автоматизированной информационной системы единого расчетного и информационного пространства) | Платежное поручение представлено на бумажном носителе |

II. Данные о месте нахождения эксплуатируемых природопользователем объуктов, оказывающих воздействие на окружающую среду

Информация об основных и вспомогательных видах деятельности

Таблица 2

| № п/п | Наименование производственной (промышленной) площадки (обособленного подразделения, филиала) | Вид деятельности по ОКЭД | Место нахождения | Занимаемая территория, га | Дата ввода в эксплуатацию (последней реконструкции) | Проектная мощность (фактическое производство) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Филиал "Гродненская теплоэлектроцентраль-2" РУП "Гродноэнерго" | 35111 - производство, передача, распределение электрической энергии; 35300 - производство, передача, распределение тепловой энергии | шоссе Скидельское,10, 230003, г. Гродно | 46,7 | 28.04.2020 | 312,45 МВт - электрическая мощность; 954 Гкал/час - тепловая |

Сведения о состоянии производственных (промышленных) площадках согласно карте-схеме  на - 2 х листах приведены в Приложении 1

III. Производственная программа

Таблица 3

| № п/п | Вид деятельности, основной по ОКЭД | Прогнозируемая динамика объёмов производства в % к проектной мощности или фактическому производству– 2021 год - 2331291 Гкал, 1600601 тыс. кВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2027 г.г. | 2028-2032 г.г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 35300 - производство, передача, распределение тепловой энергии, Гкал | 2 157 213 | 2 111 240 | 2 125 440 | 2 125 440 |
|  | Процентное соотношение к факту (2331291 Гкал) | 92,5 | 90,6 | 91,2 | 91,2 |
| 2 | 35111 - производство, передача, распределение электрической энергии, тыс. кВтч | 1 384 840 | 1 419 462 | 1 424 080 | 1 424 080 |
|  | Процентное соотношение к факту (1600601 кВтч) | 86,5 | 88,7 | 89,0 | 89,0 |

IV. Сравнение планируемых (существующих) технологических процессов (циклов) с наилучшими доступными техническими методами

Таблица 4

| Наименова-ние техноло-гического процесса (цикла, производ-ственной операции) | Краткая техническая характеристика | Ссылка на источник информации, содержащий детальную характеристику наилучшего доступного технического метода | Сравнение и обоснование различий в решении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Филиал «Гродненская теплоэлектроцентраль -2» РУП «Гродноэнерго» |
| 1. Доставка, подготовка и подача топлива | Основное топливо – природный газ. Поставка организуется посредством газопровода. На станции организована система коммерческого учета газа. Учет газа производится счетчиком-корректором СПГ761. Предварительная обработка основного топлива не производится. Резервное топливо – мазут. Топочный мазут марки М – 100. Учет производится с помощью рулетки и градуировочных таблиц. На ТЭЦ имеется 10 емкостей хранения мазута на 10000 м3 и один емкостью 20000 м3. Емкости обвалованы, что предотвращает растекание топлива на большие площади при нарушении их гермитичности, снижая объемы загрязнений. уменьшая размеры потенциального пожара. Обвалование устраивается вокруг внешней стенки резервуара из уплотнённой земли. Ведется техническое обслуживание и восстановление после повреждений обваловки. Перед подачей на котел мазут предварительно подогревается в соответствующих теплообменниках. На ТЭЦ применяется следующие методы обнаружения утечек газа из газопроводов, арматуры и оборудования: с помощью прибора ФСТ -03М и по запаху. Для придания запаха на ГРС в газ добавляют одорант этилмеркоптан (С2Н5SH)). | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр. 345,409, 470, 477 | Применяемые этапы доставки, подготовки и подачи топлива соответствуют НДТМ |
| 2. Сжигание топлива | Основным видом топлива является природный газ, резервным топливом - мазут. Топливо подается в камеры сгорания 5 паровых котлов типа БКЗ-320-140ГМ, производительностью по 320 т/ч. Мазут используется только в холодный период года и в летний период во время ремонта ГРП в ограниченном количестве. Сжигание газа на котлах ст.№ 1-3 двухступенчатое, на котлах ст.№ 4-5 одноступенчатое. Количество горелок на котлах 6 шт. (ГМ). Экономайзеры стоят на всех паровых котлах. Общий КПД использования топлива составляет 93,73%. На ТЭЦ установлена газовая турбина PG9171E. Система сжигания топлива состоит из 14 трубчато – кольцевых камер сгорания. В сухих камерах сгорания с низким выбросом NOx в качестве топлива используется природный газ. | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр.409, 415-418,478 | Для осуществления реакции горючих компонентов топлива с кислородом необхо-дима достаточно вы-сокая температура для воспламенения, тщательное переме-шивание топлива, а также время, доста-точное для полного сгорания. Наиболее эффективным для сжигания является природный газ. Применяемые технологии сжигания топлива соответствуют НДТМ |
| 3. Сокращение выбросов в атмосферный воздух |
| 3.1. Сокраще-ние выбросов твёрдых частиц, пыли | Выбросы твердых частиц на ТЭЦ от основного производства образуются при сжигании мазута и зависят от сжигания его количества и содержания сера в мазуте. В столярной мастерской РСЦ установлен один циклон Ц-1150, обеспечивающий улавливание древесной пыли. В ремонтно-механической мастерской на металлообрабатывающем станке установлена пылеосадочная камера изготовленная по индивидуальному заказу, которая обеспечивает улавливание пыли неорганической с содержанием SiO2 менее 70%. На остальных металлообрабатывающих станках установлены пылесосы типа 370-П16. Выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух от данных источников отсутствует. | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр.397, 422, 479 | Применяемые методы снижения выбросов твёрдых частиц соответствуют НДТМ. |
| 3.2. Сокра-щение выбросов окиcлов азота | На всех котлах применяются мероприятия по снижению образования окислов азота – на котлах смонтирована схема рециркуляции дымовых газов. Рециркулируемые дымовые газы отбираются из газохода за экономайзером и подаются с помощью дымососов рециркуляции газов в воздушный тракт перед горелками, обеспечивая снижение уровня генерации окислов азота до концентрация 30-150 мг/м3.Также для снижения окислов азота на котлах ст.№1-3 применяется духступенчатое сжигание топлива. В газовой турбине для снижения выбросов окислов азота используется режим предварительного смешивания, т.к. горение происходит при более низких температурах. | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр.94-100, 422, 429, 464, 472, 480-482 | Применяемые методы снижения выбросов окислов азота соответствуют НДТМ |
| 4. Водоподго-товка | Используются механические и химические методы водоподготовки. При этом сначала из воды удаляются мелкодисперсные примеси посредством известкования с коагуляцией, затем происходит фильтрация и обессоливание. Речная вода проходит следующую цепочку сооружений водоподготовки: осветлитель, бак известково- коагулированной воды, насос известково-коагулированной воды, механический двухкамерный фильтр, Н-катионирование на двух последовательно соединенных Н-катионитных фильтрах I ступени, частичное обессоливание на анионите А-845 - декарбонизация - Н-катионирование на II ступени, обескремнивание на анионите А-400, затем фильтры смешанного действия (ФСД). Водоподготовка для подпитки тепловой сети происходит по следующей схеме: известкование и коагуляция в осветлителях, осветление на механических двухкамерных фильтрах, Na-катионирование. Сточные воды от установок водоподготовки в виде нейтрализованных регенерационных растворов отводятся на шламонакопитель. | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр. 430, 473 | Применяемые методы водоподготовки соответствуют НДТМ |
| 5. Производ-ство пара и тепла | Проектные параметры пара – 140 кгс/см2 и 550 ºС; паропрозводительность котлов - 320 т/ч каждый, а также котел-утилизатор HRSG-206-14,1-555/28-1,5-285 ст.№6 с аналогичными параметрами пара и производительностью 206 т/ч. Исходной водой химводоочистки является предварительно подогретая в главном корпусе до 36 (С вода реки Неман. Для питания котлов используется обессоленная вода. Для подпитки теплосети - химочищенная, которая поступает в деаэратор 1,2 ата, после чего подогревается до нужной температуры в подогревателях сетевой воды паром теплофикационного отбора турбины. После этого поставляется потребителям через распределительную тепловую сеть. | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems, December 2001, стр. 19-20,23 Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр. 30,415-416 | Применяемые процессы производства пара и тепла соответствуют НДТМ |
| 6. Производ-ство электроэнергии | Перегретый пар приводит в движение роторы турбин, с последующей передачей крутящего момента на роторы генераторов электрической энергии. На предприятии установлены 4 турбоагрегата: ПТ – 70-12,8/1,28, ПТ – 60-130/13, Р-50-130/13, также турбоагрегат ТГ 0,75 ПА/6,3 Р13/4 исходным паром которого является пар 13 ата. Турбоагрегаты оснащены генераторами электрического тока типа ТВФ. Атмосферный воздух сжимается в компрессоре газовой турбины PG 9171E производства компании BHEL (Индия), затем подается в камеру сгорания, где смешивается с природным газом и поджигается. Горячие газы с высокой температурой и давлением вращают ротор газо-вой турбины с последующей передачей крутящего момента на ротор генератора электрической энергии. Отработавшие в турбине газы подаютсяв котел-утилизатор HRSG-206-14.1-555/28-1,5-285где их тепло используется для генерации пара. | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр.40-44,410 | Применяемые процессы производства электроэнергии соответствуют НДТМ |
| 7. Техноло-гия охлаждения пара | Охлаждение отработанного пара в конденсаторах турбин происходит речной водой по оборотной схеме с градирнями. Часть воды (около 7 %), прошедшей через конденсаторы паровых турбин, поступает в химический цех на приготовление воды для подпитки котлов и теплосети. Речная вода по двум стальным трубопроводам поступает на ТЭЦ с насосной станции ОАО “Гродно Азот”. | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр.141,485. Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems, 43,45-47, 80-83,103,121. | При сравнительном анализе применяемых технологий систем охлаждения электро-станций приоритет отдаётся применению технологий охлажде-ния с помощью гра-дирен, поскольку возможное воздейст-вие их на окружаю-щую среду ниже, чем при использовании прямоточной системы охлаждения. Применяемые технологии охлаждения полностью соответствуют НДТМ. |
| 8. Очистка сточных вод | На Гродненской ТЭЦ-2 образуется 3 вида сточных вод: производственные (загрязненные и нормативно-чистые), хозяйственно-бытовые и поверхностный сток с территории промплощадки. Производственные сточные воды от основного производства (нормативно-чистые воды от охлаждения технологического оборудования), а также поверхностные сточные воды (дождевые и талые) с территории промплощадки предприятия подаются на карту осветленной воды для повторного использования. Загрязненные производственные сточные воды, образующиеся в результате непрерывной и периодической продувки котлов, промывки сооружений химводоочистки (промывка и регене рация фильтров), посредством промливневой канализации поступают в канализационные сети ОАО «Гродно Азот». Производственные сточные воды от установок водоподготовки в виде нейтрализованных регенерационных растворов отводятся на шламонакопитель, включающий 7 карт общим объёмом более 150 000 м3. Хозяйственно-бытовые сточные воды отводятся в канализационные сети ОАО «Гродно Азот». | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр.132-137,430, 473. Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems, December 2001. | Применяемые технологии очистки сточных вод полностью соответствуют НДТМ. |
| 9. Разгрузка, временное хранение, использование извести негашеной | Известь предназначена для обработки исходной воды в осветлителях, нейтрализации кислых стоков в баках-нейтрализаторах. Известь строительная (по ГОСТ 9179-77) поступает на крытый склад хранения химических реагентов химического цеха в виде негашеной комовой извести 3-го сорта. Содержание активного вещества (окиси кальция плюс окись магния) составляет до 72%. Известь негашеная комовая отгружается навалом в ячейку сухого хранения. Из ячейки сухая известь с помощью грейферного крана переносится в ячейку мокрого хранения, где производится гашение извести до получения известкового молока. На складе установлено оборудование для разгрузки реагентов, перекачивания растворов реагентов в мерники, расходные мешалкии баки-нейтрализаторы. Недопал извести грейферным краном грузится в автомобильный транспорт и передаётся на использование организациям. Проводятся регулярные визуальные осмотры на предмет отсутствия выбросов. Проводится увлажнение поверхности. | Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage July 2006, стр. 46, 72, 91-92, 223-227 ГОСТ 9179-77, «Известь строительная» Технические условия. Стр. 1-4 | Применяемая система временного хранения, использования, разгрузки, соответствует НДТМ |
| 10. Монито-ринг выбро-сов в атмос-ферный воздух | Мониторинг выбросов в атмосферный воздух осуществляется в рамках производственных наблюдений и в рамках локального мониторинга. Контроль выбросов загрязняющих веществ от основных источников выбросов в атмосферный воздух на дымовых трубах ст. № 3 и 57 осуществляется посредством АСК выбросов - непрерывно, а на трубах ст. № 1 и 2 - аккредитованной санитарно-промышленной лабораторией ТЭЦ, периодичность контроля составляет 1 раза в месяц. Локальный мониторинг проводится по следующим показателям: диоксид серы, азота диоксид, углерода оксид , при сжигании мазута - твёрдые частицы. Контроль атмосферного воздуха в контрольной точке на территории ТЭЦ, воздуха рабочей зоны осуществляет аккредитованная санитарно-промышленная лаборатория ТЭЦ. Периодичность контроля выполняется согласно утверждённого графика. Производственные наблюдения за соблюдением нормативов содержания оксида углерода и углеводородов, дымности в отработавших газах транспортных средств осуществляется в соответствии с графиком. | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр.141-147,422-425, 429,435,462-466. Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on the General Principles of Monitoring, July 2003, стр.21-30, 37-38 | Применяемая система мониторинга выбросов в атмосферный воздух соответствуют НДТМ |
| 11. Мониторинг сбросов сточных вод | Мониторинг сбросов сточных вод осуществляется в рамках производственного экологического контроля (ПЭК) и в рамках локального мониторинга. В рамках ПЭК осуществляется аналитический контроль за сбросом сточных вод в канализационные сети ОАО «Гродно Азот» (загрязненные производственные сточные воды) с периодичностью 1 раз в месяц по следующим показателям: рН, щелочность, сухой остаток, сульфаты, нефтепродукты, взвешенные вещества, железо. Аналитический контроль за сбросом сточных вод в системы канализации (выпуск хозяйственно- фекальной канализации на ОАО «Гродно Азот») с периодичностью 1 раз в месяц согласно договора осуществляет лаборатория ОАО «Гродно Азот». В рамках локального мониторинга осуществляется мониторинг состояния подземных воды в районе шламонакопителя. Периодичность отбора проб 1 раз в год (определена программой локального мониторинга). Мониторинг осуществляется путем отбора проб из наблюдательных скважин, расположенных на территории шламонакопителя по следующим веществам: рН, сухой остаток, азот аммонийный, азот нитратный, азот нитритный, фосфор фосфатный, хлориды, сульфаты, хром общий, железо общее, марганец, алюминий, медь, цинк, никель, свинец, кадмий, ртуть, нефтепродукты, СПАВ (анион.), фенолы. | Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр.132-137. Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on the General Principles of Monitoring, July 2003, стр.21-30, 38-40. Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems, December 2001, стр.117-118. | Применяемая система мониторинга сбросов сточных вод соответствует НДТМ |
| 12. Обраще-ние с отходами производства | В рамках производственных наблюдений в области обращения с отходами производства осуществляется контроль источников образования отходов и объектов хранения отходов (площадки, контейнеры и т.д.). Сбор и разделение отходов, образующихся на Гродненской ТЭЦ-2, по видам осуществляется непосредственно в местах их образования, а временное хранение – на специализированной площадке временного хранения отходов и вторичного сырья в соответствующих контейнерах. На ТЭЦ-2 в процессе производственной деятельности образуется 68 наименований отходов 1-4 классов опасности и неопасных. Система учета отходов в филиале ТЭЦ-2 включает в себя следующие составляющие: – проведение инвентаризации отходов; – ведение первичного учета в местах образования отходов; – ведение общего учета по всем видам отходов в целом по филиалу ТЭЦ-2; – представление первичных статистических данных в области обращения с отходами. Отходы первого класса опасности обезвреживаются сторонними организациями (ОАО "Гродно Азот" и УП «Гродновторчермет»); второго, третьего – хранятся на шламоотвале; третьего, четвертого и неопасные – поставляются в качестве сырья для сторонних организаций в соответствии с заключёнными договорами или передаются для захоронения на полигон ТКО. Перевозка отходов на объекты по использованию отходов, объекты обезвреживания отходов, объекты хранения, объекты захоронения отходов осуществляется собственным транспортом филиала ТЭЦ-2 или транспортом организации, принимающей отходы. | П-ООС 17.11-01-2012 (02120) Охрана окружа-ющей среды и природопользо-вание. Наилучшие доступные технические методы для переработки отходов, стр.330-333, 337-341 | Применяемая система обращения с отходами производства соответствует НДТМ |

| V. Использование и охрана водных ресурсов |
| --- |
| Цели водопользования |  |  |  |
|  |  |  |  | Таблица 5 |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цель водопользования | Вид специального водопользования | Источник водоснабжения (приёмники сточных вод), наименование речного бассейна, в котором осуществляется специальное водопользование | Место осуществления специального водопользования |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды | добыча подземных вод с применением водозаборных сооружений, в том числе самоизливающихся буровых скважин | подземные воды (артскважина ТЭЦ-2, бассейн реки Неман); системы водоснабжения другого юридического лица (питьевая вода - ОАО "Гродно Азот") | Октябрьский р-он г. Гродно |  |  |  |  |  |
| 2 | Энергетические нужды | - | системы водоснабжения другого юридического лица (техническая вода - ОАО "Гродно Азот") | Октябрьский р-он г. Гродно |  |  |  |  |  |
| 3 | Сброс сточных вод в окружающую среду | сброс сточных вод в окружающую среду после очистки на сооружениях биологической очистки в естественных условиях (на полях фильтрации, полях подземной фильтрации, в фильтрующих траншеях, песчано-гравийных фильтрах), а также через земляные накопители | земляные накопители (бассейн реки Неман) | Октябрьский р-он г. Гродно |  |  |  |  |  |
| 4 | Отведение промливнёвых сточных вод | - | системы водоотведения (канализации) другого юридического лица (ОАО "Гродно Азот") | Октябрьский р-он г. Гродно |  |  |  |  |  |
| 5 | Отведение хозяйственно-бытовых сточных вод | - | системы водоотведения (канализации) другого юридического лица (ОАО "Гродно Азот") | Октябрьский р-он г. Гродно |  |  |  |  |  |

Сведения о производственных процессах, в ходе которых используются водные ресурсы и (или) образуются сточные воды

Таблица 6

| № п/п | Перечень производственных процессов, в ходе которых используются водные ресурсы и (или) образуются сточные воды | Описание производственных процессов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Производство электрической и тепловой энергии | Выработанный паровыми энергетическими котлами и котлом-утилизатором перегретый пар с параметрами 13,7 МПа и 550С по паропроводам свежего пара направляется в общестанционный главный паропровод 13,7 МПа и к паровым турбинам ПТ и Р. |
|  |  | Турбины являются приводами генераторов переменного тока типа ТВФ-60-2 ТГ ст. № 1, ТФ-70Н-2УЗ ст. № 2 и ТВФ-63-2ТГ - ст. № 3. Напряжение 6,3 кВ с выводов ТГ №№ 1 и 2 поступает в главное распределительное устройство 6,3 кВ (ГРУ-6,3 кВ), которое выполнено в виде 2-хсекционной одинарной системы сборных шин. От шин через токоограничивающие реакторы запитаны 2 секции шин потребительских кабельных линий 6,3 кВ и 4 секции комплектного распределительного устройства собственных нужд 6,3 кВ (КРУ-6,3 кВ). |
|  |  | Пар, поступивший в турбины типа ПТ, расходуется на выработку электроэнергии, подогрев питательной воды в регенеративной системе турбоустановки, обеспечение отпуска тепла с паром 2,7 МПа и 1,3 МПа на ОАО «Гродно Азот», нагрев сетевой воды в основных и пиковых бойлерах и тепловые собственные нужды станции. Часть пара, после обеспечения выработки электроэнергии на конденсационном потоке, поступает в конденсатор, где отдает тепло охлаждающей воде, направляемой в градирни. Пар из турбины Р-50 используется для подогрева питательной воды турбоустановки и для отпуска пара 1,3 МПа. Подача пара 2,7 МПа на ОАО «Гродно Азот» резервируется редукционно-охладительными установками (РОУ 140/30). Резервное питание паром коллектора 1,3 МПа может осуществляться через БРОУ-140/13. |
|  |  | Подогрев сетевой воды производится в основных и пиковых бойлерных установках турбин, двух подогревателях сетевой воды ПСВ-3 и 4, двух пластинчатых теплообменниках контура ГПСВ котла-утилизатора и водогрейных котлах пиковой котельной. Основные бойлеры турбин ПТ (по два на турбину) включены по сетевой воде параллельно и питаются паром теплофикационных отборов. Выдерживание графика температуры прямой сетевой воды обеспечивается изменением давления пара в отборе в пределах 0,07-0,25 МПа (максимальный нагрев воды в основных бойлерах – до1200С при давлении в отборе 0,25 МПа). Дополнительный подогрев воды (до 1500С) может производиться в двух пиковых бойлерах, подключенных по сетевой воде после основных бойлеров и питающихся паром из коллектора 1,3 МПа. Пиковые бойлеры могут работать и при остановленной турбине. Подогрев сетевой воды в ПСВ-3 и 4 осуществляется паром 0,3 МПа, питающихся от РУ-13/3. В пластинчатых теплообменниках ГПСВ-1 и 2 сетевая вода подогревается обессоленной водой, которая предварительно нагревается в котле-утилизаторе. При недостатке отборного пара и других причинах необходимый подогрев сетевой воды обеспечивается водогрейными котлами. |
|  |  | Питательная вода, подаваемая в котлы БКЗ-320, является смесью конденсатов (из регенеративных подогревателей и конденсаторов турбин, бойлеров и возврат конденсата от внешних потребителей) и химобессоленной воды, подготовленной в водоподготовительной установке (ВПУ) для компенсации невозврата конденсата с производства и восполнения внутристанционных потерь пара, конденсата и питательной воды. Подогрев воды в атмосферных и вакуумном деаэраторах производится паром теплофикационных отборов турбин. Деаэратор 6 ата питается паром выхлопа турбины ТГ 0,75 или паром производственных отборов турбин через РУ 13/6. Из этих же отборов пар берется на мазутное хозяйство и распыл мазута в форсунках, подогрев воздуха в калориферах котлов БКЗ-320 (совместно с паром из расширителей непрерывной продувки). |

Описание схемы водоснабжения и канализации

Таблица 7

| № п/п | Наименование схемы | Описание схемы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Схема водоснабжения, включая оборотное, повторнопоследовательное водоснабжение | Подача воды на технологические нужды станции осуществляется от водозабора ОАО «Гродно Азот» из реки Неман, расположенного в 4 км от Гродненской ТЭЦ-2. Речная вода, поступающая на ТЭЦ, направляется в схему технического водоснабжения и на подпитку градирен, а остальной поток, нагретый до 35˚С в охладителях непрерывной продувки и подогревателях сырой воды, а также производственный конденсат поступает на водоподготовительную установку. ВПУ обеспечивает также подготовку химочищенной воды для подпитки теплосети и очистку конденсата, возвращаемого от потребителей тепловой энергии в паре. Химочищенная вода подается в атмосферные деаэраторы на подпитку теплосети. Химобессоленная вода поступает на деаэрацию в вакуумный деаэратор, в который подается и очищенный на ВПУ конденсат потребителей пара. После вакуумного деаэратора смесь химобессоленной воды и конденсата направляется в деаэраторы питательной воды 6 ата, смешиваясь с потоком основного конденсата, и питательными насосами подается на котлоагрегаты. В целях уменьшения количества свежей воды, забираемой из водного объекта, на Гродненской ТЭЦ-2 предусмотрена система оборотного и повторного использования воды.В состав сооружений оборотной системы технического водоснабжения входят: две башенные пленочные градирни Fap = 900 м2 каждая; самотечный ж/б канал сечением 1,8×2,0 м; 4 циркуляционных насоса типа 24 НДн производительностью 5000 м3/час при напоре 26 м; напорные стальные водоводы в две нитки диаметром 1000-1400 мм. Вода, необходимая на охлаждение подшипников агрегатов, пробоотборников турбинного и котельного цехов, на собственные нужды водоструйного насоса, а также концентрат непрерывной продувки котлоагрегатов сбрасывается на карту осветленной воды. Данные объемы воды повторно используются для подпитки системы оборотного водоснабжения. На станции водоподготовки также имеет место повторное использование воды. На установке водоподготовки I-II очереди отмывочные воды по прямоточной схеме Н-катионитовых и Ан-анионитовых фильтров II ступени подаются на взрыхление анионитовых и катионитовых фильтров I ступени. Вода питьевого качества поступает на ТЭЦ-2 из сети хозяйственно-питьевого водопровода ОАО «Гродно Азот». Существующая собственная артезианская скважина № 3 находится в резерве на случай аварийных ситуаций. Водоснабжение и водоотведение с ОАО "Гродно Азот" осуществляется на основании договора № 26/В от 01.04.2010г. о водоснабжении и водоотведении. |
| 2 | Схема канализации, включая систему дождевой канализации | На ТЭЦ-2 две системы канализации: промливневая и хозфекальная. Обе системы раздельные, со сбросом в сети ОАО «Гродно Азот». Фекальные стоки ОАО «Гродно Азот» передаёт на очистные сооружения города. Промливневые стоки ТЭЦ-2 подаются на систему очистных сооружений ОАО «Гродно Азот». В промливневую канализацию ОАО «Гродно Азот» сбрасываются следующие стоки: а) прямой слив: - продувка системы оборотного водоснабжения; - взрыхление механических фильтров; - отмывка анионитовых фильтров 1 ступени; б) через перелив карт шламонакопителя после отстаивания и осветления: - продувка осветлителей; - нейтрализованные стоки после баков нейтрализации (регенерационные воды). Часть стоков после водоподготовительной установки сбрасывается на шламонакопитель: - продувка осветлителей; - нейтрализованные стоки после баков нейтрализации (регенерационные воды). |

Характеристика водозаборных сооружений, предназначенных для изъятия поверхностных вод

Таблица 8

| № п/п | Водозаборные сооружения, предназначенные для изъятия поверхностных вод | Количество средств измерений расхода (объёма) вод | Наличие рыбозащитных устройств на сооружениях для изъятия поверхностных вод |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего | суммарная производительность |  |  |
|  |  | куб.м/час. | куб.м/сут. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

| Характеристика водозаборных сооружений, предназначенных для добычи подземных вод |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 9 |
| № п/п | Водозаборные сооружения, предназначенные для добычи подземных вод | Количество средств измерений расхода (объёма) добываемых вод |
|  | Всего | Техническое состояние | глубина, м | производительность, куб. м/час |  |
|  |  |  | минимальная | максимальная | суммарная | минимальная | максимальная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Для добычи пресных вод |
| 1 | 1 | действующие, состояние удовлетворительное | - | 67 | 26 | - | 26 | 1 |
| Для добычи минеральных вод |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - |

Характеристика очистных сооружений сточных вод

Таблица 10

| № п/п | Метод очистки сточных вод (код очистных сооружений по способу очистки) | Состав очистных сооружений канализации, в том числе дождевой, место выпуска сточных вод | Производительность очистных сооружений канализации (расход сточных вод) куб.м/сутки (л/с) | Методы учета сбрасываемых сточных вод в окружающую среду, количество средств измерений расхода (объема) вод |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проектная | фактическая |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

Характеристика объёмов водопотребления и водоотведения

Таблица 11

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Водопотребление и водоотведение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Фактическое | нормативно-расчётное |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023-2027 г.г. | 2028-2032 г.г. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| 1 | Добыча (изъятие) вод - всего | куб.м/ сут. | 0 | 54,8 | 54,8 |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 20,0 | 20,0 |  |  |  |
| 1.1 | В том числе: подземных вод | куб.м/ сут. | 0 | 54,8 | 54,8 |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 20,0 | 20,0 |  |  |  |
|  | из них минеральных вод | куб.м/ сут. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.2 | поверхностных вод | куб.м/ сут. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2 | Получение воды из системы водоснабжения, водоотведения (канализации) другого лица | куб.м/ сут. | 5045,8 | 6849,3 | 6849,3 |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 1841,7 | 2500,0 | 2500,0 |  |  |  |
| 3 | Использование воды на собственные нужды (по целям водопользования) - всего | куб.м/ сут. | 4970,1 | 6739,7 | 6739,7 |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 1814,1 | 2460,0 | 2460,0 |  |  |  |
| 3.1 | В том числе : на хозяйственно-питьевые нужды | куб.м/ сут. | 82,5 | 98,6 | 98,6 |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 30,1 | 36,0 | 36,0 |  |  |  |
|  | из них подземных | куб.м/ сут. | 0 | 54,8 | 54,8 |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 20,0 | 20,0 |  |  |  |
| 3.2 | на лечебные (курортные, оздоровительные) нужды | куб.м/ сут. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | в том числе минеральных вод | куб.м/ сут. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3.3 | на нужды сельского хозяйства | куб.м/ сут. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | из них подземных | куб.м/ сут. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | в том числе минеральных вод | куб.м/ сут. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3.4 | на нужды промышленности | куб.м/ сут. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | из них подземных | куб.м/ сут. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | в том числе минеральных вод | куб.м/ сут. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3.5 | на энергетические нужды | куб.м/ сут. | 4887,7 | 6641,1 | 6641,1 |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 1784,0 | 2424,0 | 2424,0 |  |  |  |
|  | из них подземных | куб.м/ сут. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3.6 | на иные нужды (указать какие) | куб.м/ сут. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | из них подземных | куб.м/ сут. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 4 | Передача воды потребителям – всего | куб.м/ сут. | 75,3 | 109,6 | 109,6 |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 27,5 | 40,0 | 40,0 |  |  |  |
| 4.1 | В том числе подземных | куб.м/ сут. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 5 | Расход воды в системах оборотного водоснабжения | куб.м/ сут. | 155175,1 | 186301,4 | 186301,4 |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 56638,9 | 68000,0 | 68000,0 |  |  |  |
| 6 | Расход воды в системах повторно-последовательного водоснабжения | куб.м/ сут. | 2054,0 | 2191,8 | 2191,8 |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 608,7 | 800,0 | 800,0 |  |  |  |
| 7 | Потери и неучтенные расходы воды - всего | куб.м/ сут. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 7.1 | В том числе при транспортировке | куб.м/ сут. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 8 | Безвозвратное водопотребление | куб.м/ сут. | 4013,2 | 5134,2 | 5134,2 |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 1464,8 | 1874,0 | 1874,0 |  |  |  |
| 9 | Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты | куб.м/ сут. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 9.1 | Из них: хозяйственно-бытовых сточных вод | куб.м/ сут. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 9.2 | производственных сточных вод | куб.м/ сут. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 9.3 | поверхностных сточных вод | куб.м/ сут. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 10 | Сброс сточных вод в окружающую среду с применением полей подземной фильтрации, фильтрующих траншей, песчано-гравийных фильтров | куб.м/ сут. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 11 | Сброс сточных вод в окружающую среду через земляные накопители (накопители-регуляторы, шламонакопители, залошлаконакопители, хвостохранилища) | куб.м/ сут. | 289,6 | 684,9 | 684,9 |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 105,7 | 250,0 | 250,0 |  |  |  |
| 12 | Сброс сточных вод в недра | куб.м/ сут. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 13 | Сброс сточных вод в сети канализации (коммунальной, ведомственной, другой организации | куб.м/ сут. | 584,9 | 821,9 | 821,9 |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 213,5 | 300,0 | 300,0 |  |  |  |
| 14 | Сброс сточных вод в водонепроницаемый выгреб | куб.м/ сут. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 15 | Сброс сточных вод в технологические водные объекты | куб.м/ сут. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 |  |  |  |

`VI. Нормативы допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод

Характеристика сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект

Таблица 12

| Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах) | Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица величины | Концентрация загрязняющих веществ и показателей их качества в составе сточных вод |
| --- | --- | --- |
|  |  | поступающих на очистку | сбрасываемых после очистки в поверхностный водный объект |
|  |  | проектная или согласно условиям приема производственных сточных вод в систему канализации, устанавливаемым местными исполнительными и распорядительными органами | среднегодовая | максимальная | среднегодовая | максимальная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | - | - | - | - | - | - |

Предлагаемые значения нормативов допустимого сброса химических и иных веществ в составе сточных вод

Таблица 13

| Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах), характеристика водоприемника сточных вод | Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица измерения | Значения показателей качества и концентраций химических и иных веществ в фоновом створе (справочно) | Расчетное значение допустимой концентрации загрязняющих веществ в составе сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023-2027 г.г. | 2028-2032 г.г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |

VII. Охрана атмосферного воздуха

Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Таблица 14

| Номер источника выброса | Источник выделения (цех, участок) наименование технологического оборудования | Загрязняющее вещество | Оснащение газоочистными установками (далее - ГОУ), автоматизированными системамиконтроля выбросов (далее - АСК) | Нормативы допустимых выбросов | Норма-тивное содержание кисло-рода в отходящих газах, процентов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023-2027 г.г | 2028-2032 г.г. |  |
|  |  | код | наименование | название АСК | Группа ГОУ, количество ступеней очистки | мг/м3 | г/с | т/год | мг/м3 | г/с | т/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Котельное отделение БКЗ-320 ст.3 | 301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | Газоанализатор ULTRAMAT 23 | - | 300 газ |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 |
|  |  |  |  |  |  | 350 мазут |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 |
|  |  | 337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  | 300 газ |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 |
|  |  |  |  |  |  | 300 мазут |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 183 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) |  |  | - |  | Мазут 0,001074 | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  | 124 | Кадмий и его соединения ( в пересчете на кадмий) |  |  |  |  | Мазут 0,001074 | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен |  |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Мазут 0,001612 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 184 | Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) |  |  | - |  | Мазут 0,027075 | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  | 330 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) |  |  | 3560 |  | Мазут 943,014 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|  |  | 2902 | Твердые частицы |  |  | 40 | 2,8 | Мазут 11,825 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Котельное отделение | 301 | Азота (IV) оксид (азота диоксид) | - | - | 300 газ |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 |
|  | ПТВМ-100 ст.1,3 КВГМ-180 ст. 4 | 337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | - | - | 300 газ |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | Котельное отделение | 301 | Азота (IV) оксид (азота диоксид) | Газоанализатор ULTRAMAT 23 | - | 300 газ |  | 735,102 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|  |  |  |  |  |  | 350 мазут |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 |
|  | БКЗ-320 ст.1 | 304 | Азота (II) оксид (азота оксид) |  |  | - |  | Газ 119,454 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|  | БКЗ-320 ст.2 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 |
|  | БКЗ-320 ст.4 | 337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  | 300 газ |  | 242,369 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|  | БКЗ-320 ст.5 |  |  |  |  | 300 мазут |  | 108,953 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|  |  | 183 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) |  |  | - |  | Мазут 0,002197 | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  | 124 | Кадмий и его соединения ( в пересчете на кадмий) |  |  | - |  | Мазут 0,002197 | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен |  |  | - |  | Газ 0,003121 | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Мазут 0,003566 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 164 | Никель оксид (в пересчете на никель) |  |  | - |  | Мазут 1,962 | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  | 184 | Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) |  |  | - |  | Мазут 0,055364 | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  | 330 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) |  |  | 3560 мазут |  | 1928,334 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|  |  | 2902 | Твердые частицы |  |  | 40 мазут |  | 24,180 | 0 | 0 | 0 |  |
| 57 | Цех ПГТЦ ГТУ | 301 | Азота (IV) оксид (азота диоксид) | Газоанализатор ULTRAMAT 23 |  | 150 с дожигом в КУ | - | 247,004 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|  |  |  |  |  |  | 100 без дожига в КУ |  | 402,973 | 0 | 0 | 0 | 15 |
|  |  | 304 | Азота (II) оксид (азота оксид) |  |  |  |  | 40,138 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 65,483 | 0 | 0 | 0 | 15 |
|  |  | 337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  | 250 с дожигом в КУ |  | 135,453 | 0 | 0 | 0 | 15 |
|  |  |  |  |  |  | 200 без дожига в КУ |  | 205,177 | 0 | 0 | 0 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Углеводороды пределные алифатического ряда С1-С10 |  |  | 150 без дожига в КУ |  | 153,27 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 19 | Деревообрабатывающие станки | 2902 | Твердые частицы суммарно |  | Циклон Ц-1150 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 41 | Мехмастерская РММ №1, металлообрабатывающий станок | 2902 | Твердые частицы суммарно |  | ГОУ собств. изгот. 1 ст. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |

Перечень источников выбросов, оснащенных (планируемых к оснащению) АСК

Таблица 15

| Номер источника выброса | Источник выделения (цех, участок), наименование технологического оборудования | Контролируемое загрязняющее вещество | Наименование и тип приборов АСК | Год ввода АСК в эксплуатацию, планируемый или фактический |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код | наименование |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | БКЗ 320 ст. №1,2,3,4,5 | 330 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) | Газоанализатор ULTRAMAT 23 | 2010 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (азота оксид) | Газоанализатор ULTRAMAT 23 |  |
|  |  | 337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ), | Газоанализатор ULTRAMAT 23 |  |
| 57 | ГТУ | 304 | Азот (II) оксид (азота оксид) | Газоанализатор ULTRAMAT 23 | 2013 |
|  |  | 337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ), | Газоанализатор ULTRAMAT 23 |  |
| 1 | БКЗ-320 ст.3 | 330 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) | Газоанализатор ULTRAMAT 23 | 2021 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (азота оксид) | Газоанализатор ULTRAMAT 23 |  |
|  |  | 337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ), | Газоанализатор ULTRAMAT 23 |  |

VIII. Предложения по нормативам допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Таблица 16

| № п/п | Загрязняющее вещество | Номера источников выбросов | Нормативы допустимых выбросов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Код вещества | Класс опасности |  | 2023-2027 г.г. | 2028-2032 г.г. |
|  |  |  |  |  | г/с | т/год | г/с | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Для объекта воздействия на атмосферный воздух: Филиал "Гродненская теплоэлектроцентраль-2" РУП "Гродноэнерго", г. Гродно, шоссе Скидельское,10 |
| 1 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 0301 | 2 | 1,2,3,57 | 164,402 | 1885,048 | 0 | 0 |
| 2 | Азот (II) оксид (азота оксид) | 0304 | 3 | 1,2,3,57 | 0 | 306,320 | 0 | 0 |
| 3 | Бенз/а/пирен | 0703 | 1 | 1,2,3,57 | 0,00263 | 0,009303 | 0 | 0 |
| 4 | Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) | 0124 | 1 | 1,3 | 0,000865 | 0,003271 | 0 | 0 |
| 5 | Марганец и его соединения в пересчёте на марганец (IV) оксид) | 0143 | 2 | 25,26,46,47,27, 52,55 | 0,001 | 0,000 | 0 | 0 |
| 6 | Медь и её соединения (в пересчёте на медь) | 0140 | 2 | 1,3 | 0,006 | 0,024 | 0 | 0 |
| 7 | Мышьяк, неорганические соединения (в пересчёте на мышьяк) | 0325 | 2 | 1,3 | 0,000 | 0,001 | 0 | 0 |
| 8 | Никель оксид (в пересчете на никель) | 0164 | 2 | 1,3 | 0,773 | 2,921 | 0 | 0 |
| 9 | Полихлорированные бифенилы (по сумме ПХБ) | 3920 | 1 | 1,3 | 0,000002 | 0,000006 | 0 | 0 |
| 10 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) | 0183 | 1 | 1,2,3,57 | 0,000898 | 0,004152 | 0 | 0 |
| 11 | Свинец и его соединения (в пересчете на свинец) | 0184 | 1 | 1,3 | 0,020910 | 0,082439 | 0 | 0 |
| 12 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) | 0330 | 3 | 1,2,3,57 | 856,852 | 2932,862 | 0 | 0 |
| 13 | Сероводород | 0333 | 2 | 4-16,44 | 0,092 | 0,004 | 0 | 0 |
| 14 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пвль/аэрозоль) | 2902 | 3 | 1,3,17,19-27,32-41,46,47,49,50, 52,53,55,56,58, 59,62, 6006 | 10,989 | 37,896 | 0 | 0 |
| 15 | Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 | 0401 | 4 | 4-16,42-44,57 | 73,171 | 154,943 | 0 | 0 |
| 16 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ), в т.ч. залповый выброс | 0337 | 4 | 1,2,3,57,25,26, 47,52,55 | 148,531 | 820,425 | 0 | 0 |
| 17 | Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): гидрофторид | 0342 | 2 | 25-27,46,47,52, 55 | 0,002 | 0,000 | 0 | 0 |
| 18 | Хром (VI) | 0203 | 1 | 25,26,47,55 | 0,000262 | 0,000129 | 0 | 0 |
| 19 | Хрома трёхвалентные соединения (в пересчёте на Cr3+) | 0228 | б/кл | 1,3 | 0,008 | 0,031 | 0 | 0 |
| Итого веществ I класса опасности | х | х | 0,0993 | х | 0 |
| Итого веществ II класса опасности | х | х | 1887,998 | х | 0 |
| Итого веществ III класса опасности | х | х | 3277,078 | х | 0 |
| Итого веществ IV класса опасности | х | х | 975,368 | х | 0 |
| Итого веществ без класса опасности | х | х | 0,031 | х | 0 |
| ИТОГО | х | х | 6140,5743 | х | 0 |

IX. Обращение с отходами производства

Баланс отходов

Таблица 17

| Номер п/п | Операция | Степень опасности и класс опасности опасных отходов | Фактическое количество отходов, т/год | Прогнозные показатели образования отходов, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023-2027 г.г. | 2028-2032 г.г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Образование и поступление отходов от других субъектов хозяйствования | 1 | 0,197 | 0,25 | 0,25 |
| 2 |  | 13 | 520 | 600 | 600 |
| 3 |  | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |  | 2 | 0,015 | 0,552 | 0,552 |
| 5 |  | 3 | 3001,052 | 3346,31 | 3346,31 |
| 6 |  | 4 | 249,308 | 336,9 | 336,9 |
| 7 |  | Неопасные | 602,92 | 660,854 | 660,854 |
| 8 |  | С неустановленным классом | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ИТОГО образование и поступление | 3853,492 | 4344,866 | 4344,866 |
| 10 | Передача отходов другим субъектам хозяйствования с целью использования и (или) обезвреживания | 1 | 0,197 | 0,25 | 0,25 |
| 11 |  | 13 | 520 | 600 | 600 |
| 12 |  | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 13 |  | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 |  | 3 | 156,832 | 229,56 | 229,56 |
| 15 |  | 4 | 248,28 | 310,5 | 310,5 |
| 16 |  | Неопасные | 549,68 | 600,754 | 600,754 |
| 17 | ИТОГО передано отходов | 954,989 | 1741,064 | 1741,064 |
| 18 | Обезвреживание отходов | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 |  | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 20 |  | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 21 |  | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 |  | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 23 |  | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ИТОГО на обезвреживание | 0 | 0 | 0 |  |
| 25 | Использование отходов | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 |  | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 27 |  | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 28 |  | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 29 |  | Неопасные | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ИТОГО на использование | 0 | 0 | 0 |  |
| 31 | Хранение отходов | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 |  | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 33 |  | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 34 |  | 2 | 0,015 | 0,552 | 0,552 |
| 35 |  | 3 | 1315,019 | 1471,1 | 1471,1 |
| 36 |  | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 37 |  | Неопасные | 0 | 0 | 0 |
| 38 |  | С неустановленным классом | 0 | 0 | 0 |
| 39 | ИТОГО на хранение | 1315,034 | 1471,652 | 1471,652 |
| 40 | Захоронение отходов | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 41 |  | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 42 |  | 3 | 1529,201 | 1650,65 | 1650,65 |
| 43 |  | 4 | 1,028 | 26,4 | 26,4 |
| 44 |  | Неопасные | 53,240 | 60,1 | 60,1 |
| 45 |  | С неустановленным классом | 0 | 0 | 0 |
| 46 | ИТОГО на захоронение | 1583,469 | 1737,15 | 1737,15 |

______________________________

1Указывается количество ртутьсодержащих отходов (ртутных термометров, использованных или испорченных, отработанных люминесцентных трубок и отработанных ртутных ламп, игнитронов) в штуках.

Обращение с отходами с неустановленным классом опасности

Таблица 18

| Наименование отхода | Код отхода | Фактическое количество отходов, запрашиваемое для хранения, тонн | Объект хранения, его краткая характеристика | Запрашиваемый срок действия допустимого объема хранения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Филиал «Гродненская теплоэлектроцентраль -2» РУП «Гродноэнерго» |
| - | - | - | - | - |

Х. Предложение по количеству отходов производства, планируемых к хранению и (или) захоронению

Таблица 19

| Наименование отхода | Код отхода | Степень опасности и класс опасности опасных отходов | Наименование объекта хранения и (или) захоронения отходов | Количество отходов, направляемое на хранение и (или) захоронение, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023-2027 г.г. | 2028-2032 г.г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Шлам ванадийсодержащий | 3164201 | 2 | Шламонакопитель Гродненской ТЭЦ-2 | 0,552 | 0,552 |
| Осадки химводоподготовки | 8410500 | 3 | Шламонакопитель Гродненской ТЭЦ-2 | 1420 | 1420 |
| Шлам от чистки котлов | 3164200 | 3 | Шламонакопитель Гродненской ТЭЦ-2 | 1,5 | 1,5 |
| Отработанные ионообменные смолы | 5712400 | 3 | Шламонакопитель Гродненской ТЭЦ-2 | 49,6 | 49,6 |
| ИТОГО | 1471,652 | 1471,652 |
| Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения | 9120400 | НО | Полигон ТКО, д. Рогачи, Гродненского р-на | 60 | 60 |
| Отработанная шлифовальная шкурка | 3144411 | НО | Полигон ТКО, д. Рогачи, Гродненского р-на | 0,1 | 0,1 |
| Обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские свойства | 1471501 | 4 | Полигон ТКО, д. Рогачи, Гродненского р-на | 0,60 | 0,60 |
| Отходы абразивных материалов в виде пыли и порошка | 3144402 | 4 | Полигон ТКО, д. Рогачи, Гродненского р-на | 0,1 | 0,1 |
| Металлическая тара, загрязнённая ЛКМ** | 3510602 | 4 | Полигон ТКО, д. Рогачи, Гродненского р-на | 0,90 | 0,90 |
| Стеклобой от кинескопов | 3140818 | 4 | Полигон ТКО, д. Рогачи, Гродненского р-на | 0,50 | 0,50 |
| Отходы активированного угля отработанного | 3141700 | 4 | Полигон ТКО, д. Рогачи, Гродненского р-на | 23 | 23 |
| Изношенная спецодежда хлопчатобумажная и другая | 5820903 | 4 | Полигон ТКО, д. Рогачи, Гродненского р-на | 0,80 | 0,80 |
| Силикагель | 5960200 | 4 | Полигон ТКО, д. Рогачи, Гродненского р-на | 0,50 | 0,50 |
| Опилки древесные промасленные (содержание масел - менее 15 %) | 1721101 | 3 | Полигон ТКО, д. Рогачи, Гродненского р-на | 0,500 | 0,500 |
| Отходы продуктов питания, содержащие компоненты животного происхождения (мясо, жиры, кровь и прочее) | 1170800 | 3 | Полигон ТКО, д. Рогачи, Гродненского р-на | 5,000 | 5,000 |
| Изделия из фанеры, потерявшие потребительские свойства, содержащие связующие смолы, в количестве от 0,2 до 2,5 % включительно | 1720300 | 3 | Полигон ТКО, д. Рогачи, Гродненского р-на | 20,000 | 20,000 |
| Обтирочный материал загрязнённый маслами | 5820601 | 3 | Полигон ТКО, д. Рогачи, Гродненского р-на | 4,100 | 4,100 |
| Осадки химводоподготовки | 8410500 | 3 | Полигон ТКО, д. Рогачи, Гродненского р-на | 1500,00 | 1500,00 |
| Отходы паронита | 5750301 | 3 | Полигон ТКО, д. Рогачи, Гродненского р-на | 1,000 | 1,000 |
| Отходы изделий теплоизоляционных асбестосодержащих | 3143710 | 3 | Полигон ТКО, д. Рогачи, Гродненского р-на | 85,000 | 85,000 |
| Фенопласт | 5714902 | 3 | Полигон ТКО, д. Рогачи, Гродненского р-на | 0,800 | 0,800 |
| Зола и шлак топочных установок | 3130200 | 3 | Полигон ТКО, д. Рогачи, Гродненского р-на | 19,000 | 19,000 |
| Отработанные масляные фильтры | 5492800 | 3 | Полигон ТКО, д. Рогачи, Гродненского р-на | 0,150 | 0,150 |
| Бумажные и картонные фильтры с вредными загрязнениями (преимущественно органическими) | 1871000 | 3 | Полигон ТКО, д. Рогачи, Гродненского р-на | 5,000 | 5,000 |
| Графит, графитная пыль | 3143200 | 3 | Полигон ТКО, д. Рогачи, Гродненского р-на | 0,100 | 0,100 |
| Бой шифера | 3141204 | 3 | Полигон ТКО, д. Рогачи, Гродненского р-на | 10,000 | 10,000 |
| ИТОГО | 1737,15 | 1737,15 |  |  |

XI. Предложения по плану мероприятий по охране окружающей среды

| Таблица 20 |
| --- |
| N п/п | Наименование мероприятия, источник финансирования | Срок выполнения | Цель | Ожидаемый эффект (результат) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Мероприятия по охране и рациональному использованию вод |
|  | Мероприятия не планируются |  |  |  |
| 2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха |
|  | Мероприятия не планируются |  |  |  |
| 3. Мероприятия по уменьшению объемов (предотвращению) образования отходов производства и вовлечению их в хозяйственный оборот |
|  | Мероприятия не планируются |  |  |  |
| 4. Иные мероприятия по рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды |
|  | Мероприятия не планируются |  |  |  |

XII.  Предложения по отбору проб и проведению  измерений в области охраны окружающей среды

Таблица 21

| N п/п | Объект отбора проб и проведения измерений | Производственная (промышленная) площадка, цех, участок | Номер источника, пробной площадки (точки контроля) на карте- схеме | Точка и (или) место отбора проб, их доступность | Частота мониторинга (отбора проб и проведения измерений) | Параметр или загрязняющее вещество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Атмосферный воздух | Котельный цех | 1,3,57 | Дымовая труба | постоянно | Азота диоксид, азота оксид, углерода оксид, диоксид серы |
| 2 | Атмосферный воздух | Котельный цех | 1,3 | Дымовая труба | 1 раз в месяц | Твердые частицы суммарно |
| 3 | Атмосферный воздух | Котельный цех | 2 | Режимное сечение котла. Точка доступна для отбора проб | 1 раз в месяц | Азота диоксид, азота оксид, углерода оксид, диоксид серы |
| 4 |  |  |  |  |  | Твердые частицы суммарно |
| 5 | Подземные воды | Шламонакопитель Гродненской ТЭЦ-2 | Режимные скважины 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Точки отбора находятся в районе шламонакопителя Гродненской ТЭЦ-2. Точки доступны для отбора проб. | 1 раз в год | Водородный показатель (pH) |
|  |  |  |  |  |  | Минерализация воды |
|  |  |  |  |  |  | Концентрация железа общего |
|  |  |  |  |  |  | Концентрация нитрат-иона |
|  |  |  |  |  |  | Концентрация нефтепродуктов |
|  |  |  |  |  |  | Концентрация хлорид-иона |
|  |  |  |  |  |  | Концентрация сульфат-иона |
|  |  |  |  |  |  | Концентрация аммоний-иона |
|  |  |  |  |  |  | Концентрация хрома |
|  |  |  |  |  |  | Концентрация марганца |
|  |  |  |  |  |  | Концентрация меди |
|  |  |  |  |  |  | Концентрация цинка |
|  |  |  |  |  |  | Концентрация никеля |
|  |  |  |  |  |  | Концентрация свинца |
|  |  |  |  |  |  | Концентрация кадмия |
|  |  |  |  |  |  | Концентрация ртути |
| N п/п | Объект отбора проб и проведения измерений | Производственная (промышленная) площадка, цех, участок | Номер источника, пробной площадки (точки контроля) на карте- схеме | Точка и (или) место отбора проб, их доступность | Частота мониторинга (отбора проб и проведения измерений) | Параметр или загрязняющее вещество |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  | Концентрация фосфат-иона |
|  |  |  |  |  |  | СПАВ анион. |
|  |  |  |  |  |  | Концентрация фенолов |
|  |  |  |  |  |  | Температура |

XIV. Система управления окружающей среды

Таблица 22

| № п/п | Показатель | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наличие структуры управления окружающей средой и распределенные сферы ответственности за эффективность природоохранной деятельности | ПО СМОС ГРЭ-2021 Положение об ответственном за систему менеджмента окружающей средой |
| 2 | Определение, оценка значительного воздействия на окружающую среду и управление им | Р СМОС ГрЭ-2021 Руководство по системе менеджмента окружающей среды |
| 3 | Информация о соблюдении требований ранее выдаваемых природоохранных разрешений | Соблюдались |
| 4 | Принятие экологической политики и определение задач и целевых показателей | Р СМОС ГрЭ-2021 Руководство по системе менеджмента окружающей среды |
| 5 | Наличие программы экологического усовершенствования для осуществления задач и целевых показателей | СТП СМОС ГрЭ 6.1.2, 6.2-2021 Аспекты в области окружающей среды. Цели в области окружающей среды и планирование их достижений |
| 6 | Меры оперативного контроля для предотвращения и минимизации значительного воздействия на окружающую среду | Р СМОС ГрЭ-2021 Руководство по системе менеджмента окружающей среды |
| 7 | Готовность к чрезвычайным ситуациям и меры реагирования на них | Р СМОС ГрЭ-2021 Руководство по системе менеджмента окружающей среды |
| 8 | Информационное взаимодействие: внутреннее, внутри структуры управления, и внешнее, в том числе с общественностью | СТП СМОС ГрЭ 6.1.3, 7,5-2021 Документированная информация. Обязательства по соблюдению требований |
| 9 | Управление документацией и учетными документами в области охраны окружающей среды: кем и как создаются, ведутся и хранятся обязательные учетные документы и другая документация системы управления окружающей средой | СТП СМОС ГрЭ 4.3.2, 4.4.4, 4.4.5, 4.5.4-2015 Управление документацией. Законодательные и другие требования |
| 10 | Подготовка персонала: надлежащие процедуры подготовки всего соответствующего персонала, включая персонал лабораторий, осуществляющих отбор проб и измерения (испытания) в области охраны окружающей среды | СТП СМОС ГрЭ 7.2, 7.3, 7.4-2021 Компетентность, осведомлённость, коммуникации |
| 11 | Мониторинг и измерение показателей деятельности: ключевые экологические показатели деятельности и порядок мониторинга и обзора прогресса на непрерывной основе | СТП СМОС ГрЭ 8.1-01-2021 Управление операциями. Охрана атмосферного воздуха; СТП СМОС ГрЭ 8.1-02-2021 Управление операциями. Эксплуатация систем водоснабжения и водоотведения, охрана водных ресурсов |
| 12 | Меры по устранению нарушений: порядок анализа несоответствия системе управления окружающей средой (в том числе несоблюдения требований нормативных правовых актов) и принятия мер по предотвращению их повтора | СТП СМОС ГрЭ 9.2-2021 Внутренний аудит СМОС |
| 13 | Информация о проводимом аудите или самоконтроле: регулярный самоконтроль, независимый аудит с целью проверки того, что все виды деятельности осуществляются в соответствии с требованиями законодательства | СТП СМОС ГрЭ 9.2-2021 Внутренний аудит СМОС |
| 14 | Обзор управления и отчетность в области охраны окружающей среды: процедура проведения обзора высшим руководством (ежегодного или связанного с циклом аудита), представление отчетности, требуемое разрешением, и представление отчетности о достижении внутренних задач и целевых показателей | СТП СМОС ГрЭ 9.3-2021 Анализ функционирования СМОС со стороны руководства |

Настоящим  РУП "Гродноэнерго" подтверждает, что информация, указанная в натоящем заявлении, является достоверной, полной и точной;  не возражает против размещения общественного уведомления и заявления на афициальном сайте в глобальной компьютерной сети Интернет органа выдачи комплексного природоохранного разрешения.

Первый заместитель генерального директора-

главный инженер				                             Ю.А.Шмаков

16.11.2022г.